| Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Кокшетауский технический институт Кафедра оперативно-тактических дисциплин Баймаганбетов Р.С., Аманкешулы Д. Методические рекомендации Тактика действий подразделений противопожарной службы в условиях возможного взрыва газовых баллонов в очаге пожара Кокшетау 2014 г. Составители: Старший преподаватель кафедры оперативно-тактических дисциплин подполковник противопожарной службы Баймаганбетов Р.С., Старший преподаватель кафедры оперативно-тактических дисциплин майор противопожарной службы Аманкешулы Д. Рассмотрена на заседании кафедры оперативно-тактических дисциплин Протокол № ____ от «____»_________20__ г. Начальник кафедры __________________С. Карденов (ФИО, подпись) Рассмотренана заседании Учебно-методического совета Протокол № ____ от «____»_________20__ г. Рецензенты:С.А. Карденов, канд. техн. наук, доцент Кокшетауского технического института КЧС МВД РК; М.К. Абжанов, начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ «СП и АСР» ДЧС Акмолинской области. 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 ОГЛАВЛЕНИЕ |
| --- |
| Введение | 4 |
| I. Специфика пожарной опасности объектов, связанных с обращением газовых баллонов. | 5 |
| Показатели пожаровзрывоопасности наиболее распространенных газов | 6 |
| II. Особенности поведения газовых баллонов в очаге пожара | 6 |
| Особенности оперативно-тактической обстановки при воздействии теплового излучения на баллоны с различными газами в очаге пожара | 7 |
| III. Планирование боевых действий при тушении пожара в условиях возможного взрыва баллона с газом | 10 |
| Предварительное планирование боевых действий | 10 |
| Наиболее вероятные объекты и места хранения и использования газовых баллонов | 10 |
| Ведение боевых действий по тушению пожаров в условиях возможного взрыва баллонов с газом | 12 |
| IV. Основные тактические приемы при ликвидации пожара в условиях возможного взрыва баллона с газом | 14 |
| V. Правила техники безопасности при тушении пожаров на объектах с обращением баллонов со сжатым газами | 21 |
| Список использованной литературы | 22 |

## ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время различные газы достаточно широко применяются в разных отраслях промышленности. Например, для работы газосварщики применяют кислород в соединении с пропаном, множество различного промышленного оборудования использует технические газы для работы, на пропане работают газовые котлы отопления.

Кроме того, существует еще огромное количество различных газов, которые применяются в быту. Пропан в баллонах поставляется в негазифицированные населенные пункты.

Использование технических газов делает множество предприятий высокорентабельными, а некоторые без них вообще не могут существовать.
В свете этого предисловия, хочется особенно выделить использование газов в баллонах. Ведь такой подход к доставке газа от производителя к потребителю имеет множество своих плюсов. Во-первых, мобильность. Не везде можно провести газовую трубу по разным причинам, и тут, несомненно, очень поможет газовый баллон. Во-вторых, использование газовых баллонов в автомобилях позволяет экономить на топливе, ведь газ в разы дешевле все больше дорожающего бензина. В населенные пункты, куда еще не подвели газ по трубам, существует большая необходимость использования газа в баллонах. Ведь трудно каждый день топить печь, чтобы приготовить обед или разогреть чайник. Гораздо проще и дешевле купить газовую печь и газовый баллон. Мобильность и дешевизна использования являются основным преимуществом, из-за которого используют газовый баллон и дома, и на предприятиях.

По статистическим данным, количество пожаров со взрывами газовых баллонов, сопровождающихся травмами и гибелью людей, составляет более 18 % от общего количества несчастных случаев, происшедших при ведении боевых действий противопожарной службой при тушении пожаров.

Рекомендации предназначены для использования в практической деятельности подразделениями противопожарной службы и участниками тушения пожара.

В представленном материале изложена тактика действий личного состава противопожарной службы в условиях возможного возникновения аварийных ситуаций при тушении пожара на объектах с наличием бытовых газовых баллонов емкостью 1, 5, 12, 27 и 50 л, а также с промышленными баллонами емкостью не более 40 л.

1. СПЕЦИФИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ,

СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

Широкое использование на практике сжиженных углеводородных и сжатых газов (СУГ) обусловило применение резервуаров (баллонов) для хранения и транспортировки этих продуктов в различных отраслях промышленности и в быту.

Для приготовления пищи в домах индивидуальной постройки повсеместно используются баллоны стальные сварные дня хранения углеводородных газов. Основным видом газовых баллонов (около 85 %) являются резервуары вместимостью 50 и 27 л, рассчитанные на рабочее давление 1,6 МПа (16 атм). По данным заводов изготовителей, диапазон давлений разрушения составляет для баллонов вместимостью 5 л - 12-16 МПа (120-160 атм), для 27 л - 7,5-13 МПа (75-130 атм), а для 50 л - 7,5-12 МПа (75-120атм). Промышленные 40-литровые баллоны рассчитаны на давление, в 1,5 раза превышающее рабочее давление газа.

Указанный диапазон давлений может уменьшаться при попадании баллонов с газом в очаг пожара.

Баллоны, предназначенные для хранения и транспортировки газов, окрашиваются эмалевой, масляной или алюминиевой краской и отличаются по цвету. Цвета окраски баллонов и надписей на них приведены в табл. 1.

### Таблица 1

## Окраска газовых баллонов

| Наименование газа | Окраска баллона | Текст надписи | Цвет надписи |
| --- | --- | --- | --- |
| Азот | Черная | Азот | Желтый |
| Аммиак | Желтая | Аммиак | Черный |
| Аргон | Серая | Аргон | Зеленый |
| Ацетилен | Белая | Ацетилен | Красный |
| Водород |  | Водород |  |
| Воздух | Черная | Сжатый воздух | Белый |
| Гелий | Коричневая | Гелий | Белый |
| Кислород | Голубая | Кислород | Черный |
| Пропан | Красная | Пропан. | Белый |
| Сероводород | Белая | Сероводород | Красный |
| Углекислота | Черная | Углекислота | Желтый |
| Фреон (номер) | Алюминиевая | Фреон (номер) | Черный |
| Хлор | Защитная | - | - |
| Этилен | Фиолетовая | Этилен | Красный |
| Другие горючие газы | Красная | Наименование газа | Белый |

Баллоны, содержащие СУГ, обладают высокой пожарной опасностью, что подтверждается крупными инцидентами на объектах с их наличием. Из всех углеводородных газов наибольшую опасность представляет ацетилен.

Особую опасность представляют газовые баллоны на пожаре для участников его тушения.

Пожары на объектах, связанных с обращением баллонов с газом под давлением, характеризуются возможностью проявления в различном сочетании следующих опасных сценариев:

- теплового воздействия «пожара-вспышки»;

- воздействия волны сжатия взрыва;

- теплового воздействия огненного шара;

- теплового воздействия струйного факела горящего газа;

- осколков разорвавшегося баллона;

- удушья в результате уменьшения содержания кислорода в воздухе при скоплении в нем газов в избыточном количестве;

- наркотического действия отдельных газов, даже при незначительной концентрации в воздухе.

При тушении объектов с наличием газовых баллонов следует учитывать физико-химические свойства применяемого газа.

На сжиженные углеводородные газы, предназначенные в качестве топлива для коммунально-бытового потребления и других целей, существуют основные марки сжиженных газов:

СУГ- сжиженный углеводородный газ;

ПТ - пропан технический;

СПБТ - смесь пропана и бутана технических;

ВТ - бутан технический.

В марках ПТ, СПБТ и БТ содержание метана, этана и этилена не нормируется; пропана и пропилена в ПТ содержится не менее 75 %, а в СПБТ и БТ - не нормируется; содержание бутанов и бутиленов в ПТ не нормируется, в СПБТ их не более 60 %; в БТ их содержится не менее 60 %. Жидкий остаток углеводородов (С5 и выше) составляет не более 1-2 % от объема.

Основными компонентами сжиженных углеводородных газов являются пропан и бутан. Они токсичны, их пары могут скапливаться в низких и непроветриваемых местах, так как обладают большей плотностью (в 1,5-2 раза), чем воздух. Углеводородные сжиженные газы (после испарения) образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Показатели пожаровзрывоопасности наиболее

распространенных газов:

пропан, С3Н8, горючий газ, температура вспышки –960С, температура самовоспламенения 4700С, концентрационные пределы распространения пламени 2,3-9,4 % (об.);

бутан, С4Н10, горючий газ, плотность по воздуху 2,0665, температура вспышки –690С, температура самовоспламенения 4050С, концентрационные пределы распространения пламени 1.8-9,1 % (об.);

метан, СН4, горючий бесцветный газ, плотность по воздуху 0,5517, температура самовоспламенения 5370С, концентрационные пределы распространения пламени 5,28-14,1 % (об.) в воздухе;

ацетилен, С2Н2, горючий взрывоопасный газ, плотность по воздуху 0,9107, температура самовоспламенения 3350С, нижний концентрационный предел распространения пламени 2,5 % (об.). Ацетилен разлагается с выделением большого количества тепла и при определенных условиях со взрывом. Легко реагирует с солями серебра, меди и ртути и образует при этом нестойкие взрывчатые ацетилениды. Ацетилен хранится в баллонах с пористой массой при давлении 1-1,5 МПа (10-15 атм);

водород, Н2, горючий газ, плотность по воздуху 0,0695, температура самовоспламенения 5100С, концентрационные пределы распространения пламени 4,12-75,0 % (об.) в воздухе. Водород хранится и транспортируется к месту работы в стальных баллонах под давлением 15 МПа (150 атм);

кислород, О2, бесцветный газ, сильный окислитель, плотность газа по воздуху 1,105. В атмосфере, обогащенной кислородом, горючие вещества становятся более опасными: легче загораются, имеют более низкую температуру самовоспламенения, большую скорость выгорания и полноту сгорания. Для тушения веществ в атмосфере, обогащенной кислородом, огнетушащие вещества необходимо подавать с интенсивностью 40 л/с и более;

азот, N2, негорючий газ, плотность по воздуху 0,967. Азот находится в баллонах под давлением 15 МПа (150 атм);

углекислота, СО2, негорючий газ, плотность по воздуху 1,51, температура кипения -78,50С. Углекислый газ находится в баллонах под давлением б МПа (60 атм).

Применяемые в быту сжиженные углеводородные газы имеют температуру кипения в пределах от -0,5 до –500С и ниже. При испарении 1 кг жидкого газа в нормальных условиях образуется около 380-530 л газообразного продукта (пара). Для образования пожаровзрывоопасной газовоздушной смеси достаточно небольшой утечки газа, а ее воспламенение может произойти практически от любого источника зажигания. Высокая испаряемость и парообразующая способность сжиженных углеводородных газов обусловливают высокую скорость их выгорания и значительные размеры зоны горения. Температура пламени факела достигает 15000С.

Сжиженные газы обладают большим коэффициентом объемного расширения, в связи с этим при нагреве баллонов в них быстро растет давление, и возникает угроза взрыва.

II. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

## В ОЧАГЕ ПОЖАРА

При пожарах на объектах с наличием баллонов с газами, помимо основных факторов пожара (открытый огонь, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и т. д.), как правило, проявляются вторичные факторы:

- волна сжатия, образующаяся при взрыве баллона и влекущая за собой разрушение зданий или отдельных их частей, загромождение дорог и подъездов к горящему объекту и водоисточникам, разрушение (или повреждение) наружного и внутреннего водопроводов, пожарной техники, стационарных средств тушения, технологического оборудования, возникновение новых очагов пожаров и взрывов, сопровождается высокотемпературным выбросом газов (пламени);

- осколки и детали разорвавшихся баллонов;

- тепловое излучение.

Особенности оперативно-тактической обстановки ври воздействии

теплового излучения на баллоны с различными газами в очаге пожара:

а) баллон с бытовым газом

При попадании баллона с СУГ (бытовым газом) в очаг пожара происходит нагревание сосуда, что приводит к кипению жидкой фазы и повышению давления в нем. Пламя нагревает стенки сосуда и ослабляет их первоначальную прочность вследствие неравномерного прогрева поверхности, что, как правило, приводит к разрушению сосуда. При этом пары от мгновенного испарения жидкости зажигаются и образуется "огненный шар".

При взрыве бытового газового баллона с пропан-бутаном в очаге пожара возможны сценарии развития аварии как с образованием, так и без образования "огненного шара".

В результате проведенных исследований на открытой площадке установлено следующее:

- при попадании 50-литрового газового баллона со сжиженным газом в очаг пожара его разгерметизация с последующим взрывом происходит в течение первых 3,5 мин;

- разрыв баллона, как правило, происходит по боковой образующей, максимальный радиус разлета осколков баллона, разорвавшегося на открытой площадке, составляет 250 м, высота подъема осколков около 30 м;

- при взрыве газового баллона со сжиженным газом возможно образование "огненного шара" диаметром 10 м;

- вследствие снижения прочности стенок баллона его разгерметизация происходит при давлении 5,3-8,5 МПа (53-85 атм).

При пожаре сжиженный газ, выходящий из баллона, может гореть в паровой, жидкой и парожидкостной фазах, каждая из которых имеет свою температуру горения.

Характер истечения газа из баллона можно определить по цвету и виду пламени:

в паровой фазе газ горит светло-желтым пламенем;

в жидкой фазе пламя ярко-оранжевое с выделением сажи;

в парожидкостной фазе горение происходит с периодически меняющейся высотой пламени.

Данные признаки видимого пламени являются косвенными характеристиками разгерметизации баллона с бытовым газом;

б) баллон с ацетиленом

Рабочее давление газа в наполненном ацетиленом баллоне не должно превышать 1,6 МПа (16 атм) при температуре 200С. При других температурах давление газа в баллоне для ацетилена должно быть не более указанного в табл. 2.

### Таблица 2

| Температура, 0С | -10 | -5 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление в баллоне, атм. | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22,5 | 25 |

С увеличением температуры выше 560С резко падает растворимость ацетилена в ацетоне и ацетилен из растворенного состояния переходит в газообразное. Давление в баллоне дополнительно увеличивается в результате испарения ацетона и нагрева его паров. При повышении температуры от 20 до 1000С давление в баллоне возрастает в 11,2 раза и составляет 17,9 МПа (179 атм).

Химически чистый газообразный ацетилен (без смеси с воздухом или кислородом) взрывается при избыточном давлении 0,2 МПа (2 атм) и температуре выше 450-500 °С.

В случае возникновения пожара в помещении ацетиленовые баллоны представляют наибольшую опасность;

в) баллон с кислородом

Аварийная разгерметизация кислородного баллона приводит к воспламенению промасленных строительных конструкций и одежды участников тушения пожара, а также к интенсификации процесса горения. При нагревании баллона с кислородом давление газа повышается. Изменение давления кислорода в баллоне в зависимости от температуры приведено в табл. 3;

### Таблица 3

| Температура, °С | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление в баллоне, атм. | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |

г) баллон с водородом

В условиях пожара при увеличении температуры (соответственно и давления) водород диффундирует в материал стенок баллона, что влечет за собой потерю первоначальной прочности баллона и его взрыв;

д) баллон с азотом

В условиях пожара увеличивается давление азота в баллоне, что может повлечь за собой деформацию и разрушение стенок баллона.

Изменение давления азота в баллоне, нормальное давление которого при температуре 200С составляет 15 МПа (150 атм), в зависимости от температуры приведено в табл. 4.

### Таблица 4

| Температура, °С | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление в баллоне, атм. | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |

III. ПЛАНИРОВАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ

##### ТУШЕНИИ ПОЖАРА В УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНОГО

## ВЗРЫВА БАЛЛОНА С ГАЗОМ

При ликвидации пожара в условиях возможного взрыва баллона с газом личный состав подразделений противопожарной службы должен руководствоваться Боевым уставом органов государственной противопожарной службы, Инструкцией по безопасности и охране труда и настоящими рекомендациями.

При пожаре на объектах, связанных с хранением баллонов с газом, могут проявляться различного вида опасные факторы пожара. Для руководителя тушения пожара особое значение приобретает прогноз развития пожара с учетом принимаемых мер по его локализации и ликвидации.

## Предварительное планирование боевых действий

Объекты с хранением и использованием газовых баллонов подлежат учету. Учет указанных объектов осуществляется при проведении обследований объектов, а также занятий по тактической подготовке (ПТУ, ТСУ, ПТЗ, оперативно-тактическом изучении района выезда подразделения), корректировке документов предварительного планирования боевых действий.

Сведения о наличии газовых баллонов и сосудов под давлением отражаются в планах и карточках пожаротушения, а также в графической части указанных документов (условное обозначение).

Необходимо учесть, что у входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, должен быть размещен предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Опасно! Баллоны с газом".

Пристройки и шкафы для газовых баллонов также должны иметь предупреждающую надпись "Огнеопасно! Газ".

В соответствии с Правилами пожарной безопасности газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

##### Наиболее вероятные объект и места хранения

и использования газовых баллонов

Индивидуальные жилые дома, в том числе коттеджи, дачи:

- шкафы для хранения газовых баллонов;

- пристройки;

- веранды, надворные постройки, используемые в качестве кухни;

- сараи;

- гаражи.

Жилые дома без централизованного газоснабжения:

- кухни квартир;

- шкафы для хранения газовых баллонов (как правило, расположены с наружной стороны здания на первом этаже у внешних стен).

Объекты строительства и ремонта:

- строительные площадки;

- металлические шкафы, предназначенные дм хранения газовых баллонов;

- места проведения сварочных работ;

- временные строительные бытовые помещения, домики, вагонники;

- ремонтируемые жилые и нежилые помещения.

Материальные базы строительных предприятий.

Предприятия и организации общественного питания:

- передвижные и стационарные палатки, павильоны, в которых для приготовления пищи используются газовые баллоны (закусочные, приготовление пончиков, чебуреков, шаурмы, различные грили);

- установки для приготовления и продажи разливных газированных напитков, кваса, пива.

Предприятия, базы, участки предприятий, склады, резервуарные парки по хранению сжиженных газов.

Газонаполнительные, компрессорные станции.

Пункты обмена газовых баллонов.

Автомобильные тазовые наполнительные компрессорные станции.

Гаражные кооперативы, отдельные гаражи.

Предприятия и организации автотехобслуживания, шиномонтажа.

Больнично-поликлинические комплексы.

Ремонтно-слесарные, газосварочные цеха, мастерские и участки предприятий и организаций.

Предприятия и организации, специализирующиеся на сборе и утилизации металлов.

Водозаборные станции.

Теплоэнергоцентрали.

Легковой, грузовой и пассажирский транспорт с газобаллонными установками.

Автомобили для перевозки бытовых газовых баллонов и транспортных баллонов с кислородом, ацетиленом, сжиженным углекислым газом.

Железнодорожные и автомобильные цистерны со сжиженным газом.

Объекты противопожарной службы (базы ГДЗС, посты ГДЗС в пожарных частях).

## Ведение боевых действий по тушению пожаров

в условиях возможного взрыва баллонов с газом

Действия РТП должны быть направлены на предупреждение распространения пожара и воздействия опасных факторов на личный состав подразделений противопожарной службы и участников тушения пожара.

РТП должен своевременно оценить возможность появления опасных факторов, которые могут угрожать здоровью и жизни личного состава, и обеспечить своевременную эвакуацию людей в безопасную зону.

РТП при проведении разведки во взаимодействии с представителями объекта (очевидцами) должен установить:

- местонахождение, количество и вид газовых баллонов (резервуаров), вид горючего газа;

- количество и местонахождение людей в зоне пожара;

- возможные пути эвакуации;

- состояние запорной арматуры (открыт или закрыт вентиль);

- характер повреждений баллонов;

- примерное время возможной разгерметизации (взрыва) баллонов в результате теплового воздействия;

- определение опасных факторов пожара и радиус их действия,

- состояние противопожарного водопровода;

- вероятность угрозы смежным сооружениям в случае взрыва баллонов с горючим газом;

- безопасное расстояние для участников тушения пожара;

- место, порядок и способы эвакуации баллонов из опасной зоны;

- возможность привлечения и использования объектовых аварийных служб и аварийных служб городского газового хозяйства в жилом секторе по эвакуации баллонов из опасной зоны, ликвидации утечки газа из поврежденных баллонов и т. п.;

- наличие на объекте плана ликвидации аварии или плана тушения пожара в городской (районной, объектовой) пожарной части;

- порядок передачи подученной в ходе разведки информации.

Ликвидация пожара в условиях возможного взрыва баллонов с газом относится к классу тушения пожаров в условиях особой опасности для личного состава.

Ведение боевых действий по тушению пожаров, связанных с наличием газовых баллонов, осложняется следующими факторами:

- отсутствием достоверных сведений о местонахождении газовых баллонов, их количестве и состоянии запорной аппаратуры;

- наличием постоянной угрозы взрыва газового баллона;

- нахождением людей в зоне возможного воздействия

- опасных факторов пожара и взрыва;

- многообразием аварийных ситуаций;

- отсутствием плана ликвидации аварии на объекте, планов и карточек пожаротушения.

Работы по тушению пожара на объектах с газовыми баллонами необходимо выполнять с привлечением минимального количества личного состава.

Первоочередной задачей РТП является обеспечение безопасных условий тушения пожара путем исключения воздействия опасных факторов пожара на участников тушения пожара.

Для выполнения поставленной задачи РТП должен предпринять следующее:

- оценить интенсивность теплового воздействия на баллоны с газом;

- принять меры к снижению интенсивности теплового воздействия на баллоны с газом путем экранирования теплового излучения защитными щитами из негорючих материалов и (или) созданием водяных завес;

- эвакуировать баллоны из зоны горения в безопасное место (при эвакуации из зоны горения опорожненных газовых баллонов необходимо соблюдать меры безопасности, аналогичные требованиям, предъявляемым к баллонам, находящимся под давлением).

Эффективным способом экранирования теплового излучения из зоны горения являются водяные завесы. Как правило, плотность теплового потока при этом уменьшается в 2 раза.

При тушении пожара на объектах с наличием газовых баллонов необходимо контролировать интенсивность теплового потока, воздействующего на них, и соответственно температуру стенок баллонов по косвенным признакам, указанным в табл. 5.

### Таблица 5

Воздействие теплового излучения на людей, на элементы строительных

конструкций и технологического оборудования

| Степень воздействия теплового излучения | Платность теплового потока излучения, кВт/м2 |
| --- | --- |
| Максимальное значение при неопределенно долгом воздействии на кожу | 1.00 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,40 |
| Болевые ощущения незащищенной кожи отсутствуют | 3.00 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,20 |
| Боль спустя 8 с после начала воздействия на кожу | 6,40 |
| Непереносимая боль через 20-30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. Ожог 2-й степени через 30-40 с. | 7,00 |
| В боевой одежде и касках с защитным стеклом не более 5 мин | 7,00 |
| Заметного влияния на конструкцию нет | 7.00 |
| Расслоение, вспучивание краски на кузове автомобиля Начало обугливания резинотехнических изделий | 8,5-9,0 |
| Обгорание краски через 2 мин Обугливание резинотехнических изделий через 4 мин | 10,5-13,5 |
| Обгорание краски через 1 мин Загорание резинотехнических изделий через 1 мин | 14-15 |
| Самовозгорание листовой фибры спустя 5 с после начала воздействия | 52 |
| В теплоотражательных костюмах, со средствами индивидуальной защиты, не более 60 с | 85.00 |

## IV. ОСНОВНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА В УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНОГО ВЗРЫВА БАЛЛОНА

## С ГАЗОМ

Тактика действий подразделений противопожарной службы при тушении пожара в условиях возможного взрыва баллона с газом определяется в зависимости от особенностей оперативно-тактической обстановки при воздействии теплового излучения на баллоны с газами в очаге пожара.

Безопасность личного состава противопожарной службы, а также участников тушения пожара на объектах с наличием газовых баллонов достигается в результате выполнения мероприятий, исключающих воздействие опасных факторов, которые возникают при их взрыве. Личный состав противопожарной службы и участники тушения пожара размещаются на безопасном расстоянии от места возможного взрыва баллона с газом в естественных и искусственных сооружениях, применяются устройства (экраны) для защиты людей и СИЗОД. В табл. 6 приведены расчетные значения безопасных расстояний при воздействии опасных факторов, образующихся при взрыве бытовых баллонов со сжиженным газом.

При использовании пожарных автомобилей в качестве искусственного сооружения укрытия от волны сжатия взрыва необходимо учитывать возможность его опрокидывания. В табл. 8 приведены значения безопасных расстояний размещения пожарных автомобилей от места возможного взрыва баллона с горючим газом случае их опрокидывания.

В табл. 7 приведены сведения по поражению органов слуха человека и безопасные расстояния от места возможного взрыва баллона с газом при нормальном угле падения волны сжатия взрыва.

В табл. 9 приведены сценарии наиболее характерных аварийных ситуаций и тактика действий подразделений противопожарной службы в сложившихся обстоятельствах.

### Таблица 6

## Расчетные безопасные расстояния при воздействии опасных факторов

| Безопасные расстояния, м |
| --- |
| Опасные факторы | Объем баллона с газом, л |
|  | 1 | 5 | 12 | 27 | 50 |
| Волна сжатия взрыва | 35-40 | 55-60 | 70-75 | 80-85 | 90-95 |
| Тепловое излучение | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Разлет осколков | 85 | 140 | 190 | 250 | 300 |

### Таблица 7

Ожидаемое поражение органов слуха человека при нормальном угле

падения волны сжатия взрыва

| Эффект | Давление | Безопасное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
|  | Дб | кПа |  |
| Граница временной потери слуха | 160 | 2,0 | 200 |
| Нижний порог разрыва барабанной перепонки | 185 | 34,5 | 22,5 |
| 50 % вероятность разрыва барабанной перепонки | 195 | 103,0 | 20 |
| 100 % вероятность разрыва барабанной перепонки | 203 | 400,0 | 7.5 |

### Таблица 8

Технические характеристики пожарных автомобилей

| Пожарный автомобиль | Тип шасси | Масса, кг | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Пороговый импульс опрокидывания, Па*с | Безопасное расстояние по опрокидыванию, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБР-10 | БАЗ-3778 | 3500 | 5,16 | 2.09 | 2,55 | 1970 | 2.16 |
| АВ-20 | Камаз-53213 | 18230 | 8.1 | 2,5 | 3,2 | 5446 | 0,78 |
| АВ-40 | Урал-37511 | 14925 | 8,6 | 2.5 | 3,1 | 4426 | 0,96 |
| АГ-10 | ПАЗ-3205 | 7420 | 7 | 2,5 | 2,95 | 3000 | 1.42 |
| АГВТ-100 | ЗИЛ-131 | 10475 | 7,9 | 2.6 | 3,1 | 1950 | 2.37 |
| АГВТ-150 | Урал-375 | 13300 | 8 | 2,73 | 2,8 | 6000 | 0,71 |
| АД-80/1200 | ГАЗ-бб-01 | 5770 | 5,65 | 2,5 | 2,7 | 3430 | 1,24 |
| АКТ-0,5 | ГАЗ-66-01 | 5970 | 6 | 2.5 | 3 | 2750 | 1,55 |
| АЛ-30 | ЗИЛ-131 | 10490 | 11 | 2,5 | 3,2 | 2300 1,1 | 1,85 |
| АП-5 | Камаз-53213 | 17500 | 8.1 | 2,5 | 3,2 | 5220 | 0,82 |
| АЦ-40 | ЗИЛ-4331 | 11725 | 7,8 | 2,5 | 3 | 4150 | 1,03 |
| АЦ-40 | Урал-43202 | 15215 | 8 | 2,5 | 3 | 5250 | 0,81 |
| АШ-3205 | ПАЗ-3205 | 7420 | 7 | 2,5 | 2,95 | 3035 | 1,4 |
| АШ-5 | УАЗ-452 | 2700 | 4,49 | 1,94 | 2,95 | 1170 | 3,64 |
| ПНС-110 | ЗИЛ-131 | 11000 | 7,37 | 2,5 | 2,66 | 5130 | 0,83 |

### Таблица 9

## Характерные особенности оперативно-тактической обстановки при тушении пожаров в условиях  воздействия теплового излучения на баллоны с различными газами и рекомендуемая тактика действий должностных лиц и личного состава

## противопожарной службы

| Особенности оперативно-тактической обстановки | Косвенные признаки оценки интенсивности теплового потока | Действия должностных лиц и личного состава противопожарной службы | Возможные опасные факторы |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовой газовый баллон в очаге пожара | Величина теплового потока, воздействующего на баллон, может достигал» 40-60 кВт/м2 и более) | 1. Осуществить эвакуацию людей (в течение менее 3 мин) на безопасное расстояние, организовать оцепление места пожара и выставить посты по границе опасной зоны (250-300 м), привлекая к этому минимальное количество личного состава противопожарной службы. 2. Вывести личный состав противопожарной службы в безопасную зону и убрать за укрытия технику, используя естественные и искусственные сооружения. | Волна сжатия взрыва. Осколки баллона и фрагментов строительных конструкций. Тепловое излучение |
| Бытовой газовый баллон вне зоны очага горения, но при этом подвергается тепловому излучению | Окраска поверхности баллона не изменена (тепловой поток не более 7 кВт/м2). Температура нагрева поверхности баллона не более 60 °С (можно определить касанием влажной руки). Изменение окрашенной поверхности баллона (вспучивание, обгорание краски). Тепловой поток более 9 кВт/м2 | 1. Оценить интенсивность воздействия теплового потока и температуру поверхности баллона. 2. При температуре поверхности баллона менее 600С и интенсивности теплового потока менее порогового значения (1,4 кВт/м2), характерным признаком которого является отсутствие болевых ощущений незащищенных участков поверхности кожи, необходимо принять меры по удалению баллона из зоны пожара, предварительно уточнив способ и место. Эвакуацию баллона производить с соблюдением мер безопасности. По завершении эвакуации организовать его охлаждение путем орошения тонкораспыленной водой. 3. При интенсивности теплового потока больше порогового значения, указанного выше, необходимо принять меры к его снижению (например, с помощью водяных завес, устанавливаемых со стороны защищаемого баллона на расстоянии 1,5 м), а если это технически невозможно, то личному составу противопожарной службы и участникам тушения пожара следует покинуть объект и удалиться на безопасное расстояние. | 1. Волна сжатия взрыва. 2. Осколки баллона и фрагментов строительных конструкций. 3. Тепловое излучение Волна сжатия взрыва, 2. Осколки баллона и фрагментов строительных конструкций. 3. Тепловое излучение |
| Баллон находится вне зоны горения и не подвергается непосредственно тепловому излучению | Окраска поверхности баллона не изменена (тепловой поток не более 7 кВт/м2). Температура нагрева поверхности баллона не боже 600С (определяется касанием влажней руки - жжение через 2-3 с) | 1. Оценить по косвенным признакам температуру поверхности стенок баллона и интенсивность теплового потока в зоне размещения баллона. При интенсивности теплового потока менее порогового значения (1,4 кВг/м2), характерным признаком которого является отсутствие болевых ощущений незащищенных участков поверхности кожи, необходимо принять меры по удалению баллона из зоны пожара, предварительно уточнив способ и место. Эвакуацию баллона производить с соблюдением мер безопасности. По завершении эвакуации организовать его охлаждение путем орошения тоннораспыленной водой. 2. Пути эвакуации не должны пересекать зону пожара. |  |
| Баллон на открытой площадке в пристройке (ящике), охваченной пламенем | Пламя светло-желтого цвета. Тепловой поток не более 60 кВт/м2. | 1. Оценить по цвету и виду пламени характер истечения газа из баллона. При наличии светло-желтого пламени (горение в паровой фазе) принять меры к локализации пожара. | 1.Волна сжатия взрыва. 2. Тепловое излучение. 3. Осколки |
|  | Пламя ярко-оранжевого цвета. Тепловой поток до 100 кВт/м2 | 1. Охлаждение пристройки проводить из-за укрытия путем подачи распыленных водяных струй. В случае, прогара пристройки (ящика) и при наличии ярко-оранжевого пламени с выделением сажи личный состав противопожарной службы выводят в безопасную зону, используя естественные укрытия и искусственные сооружения. | 1. Волна сжатия взрыва. 2 Тепловое излучение. 3. Осколки |
| Баллоны находятся под завалом обрушенных конструкций | Разрушенные строительные конструкции. Запах горючего газа | 1. Разбор завалов и вскрытие конструкций не производить. 2. Оценить размеры зоны образования горючей парогазовоздушной смеси, используя переносные сигнализаторы довзрывоопасных концентраций в соответствующем исполнении электрооборудования во взрывобезопасном исполнении (при необходимости следует привлекать аварийные бригады газовых служб населенного пункта, объекта). 3. В случае обнаружения облака горючей паровоздушной смеси организовать эвакуацию личного состава подразделений противопожарной службы из зоны возможного поражения на безопасное расстояние. При этом необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. В процессе эвакуации личного состава из зоны загазованности избегать резких движений, образования фрикционных искр при трении и соударении обуви по полу. Не допускать падения на пол инструмента или деталей и ходить по полу в обуви, подбитой металлическими на бойками и гвоздями. 4. Организовать орошение зоны размещения пожаровзрывоопасного облака с применением мощных стволов с максимально предельного расстояния и защитой личного состава подразделений от возможного взрыва с использованием защитных сооружений или укрытий. | 1. Волна сжатия взрыва. 2. Тепловое излучение. 3. Разлет осколков и фрагментов разрушенных конструкций 1. Волна сжатия взрыва. 2.Тепловое излучение. 3.Разлет осколков и фрагментов разрушенных конструкций |
| Баллоны находятся под завалом обрушенных конструкций | Разрушенные строительные конструкции. Запах горючего газа | 5. В позициях должно быть минимальное количество личного состава пожарной службы для обеспечения подачи огнетушащих веществ. 6. В случае выявления отсутствия пожаровзрывоопасного облака организовать орошение завалов с применением мощных стволов с максимально предельного расстояния Я защитой личного состава подразделений от возможного взрыва с использованием защитных сооружений или укрытий. | 1. Волна сжатия взрыва. 2.Тепловое излучение. 3.Разлет осколков и фрагментов разрушенных конструкций |
| Баллон вне зоны пожара на открытой площадке в пристройке (ящике) | Окраска поверхности пристройки (ящика) не изменена (тепловой поток не более 7 кВт/м2). Температура нагрева поверхности баллона не более 600С определяется касанием влажной руки - жжение через 2-3 с) | 1. Принять меры к охлаждению пристройки (ящика). 2. Эвакуировать баллон с объекта с соблюдением мер безопасности. 3. Производить охлаждение баллонов после их эвакуации распыленной струёй воды. |  |
| Факельное горение газа, вытекающего под давлением | Наличие факела. Тепловой поток до 100 кВт/м2). Если произошел срыв пламени, то истечение газа из баллона сопровождается звуковым эффектом (шипение, свист) | 1. Максимальная длина факела для баллонов емкостью: 1 л – 2 м; 5 л – З м; 12 л – 6 м; 27 л – 10 м; 50 л – 10 м 2. Принять меры по снижению плотности теплового потока на прилегающие конструкции созданием водяных завес и дать газу выгореть полностью 3. В случае срыва пламени и отсутствия возможности оперативно возобновить пламенное горение (во избежание образования облака взрывоопасной газовоздушной смеси) личному составу противопожарной службы и участникам тушения пожара покинуть объект и выйти из опасной зоны. 4. Тушение горящего факела, истекающего из бытового газового баллона, допускается в случаях, когда: обеспечены меры безопасности, исключающие образование взрывопожароопасного газопаровоздушного облака и повторное их воспламенение (если происходит утечка из линии подводки, которая устраняется перекрытием вентиля); создалась критическая обстановка, при которой продолжение горения факела может привести к катастрофе и стихийному характеру развития пожара путем теплового воздействия на соседние баллоны. В данной аварийной ситуации необходимо предпринять меры по эвакуации баллонов из зоны теплового воздействия факела с соблюдением мер безопасности. Путь эвакуации не должен пересекать зону пожара. | 1.Тепловое излучение |
| Пламя факела баллона воздействует на боковую поверхность соседних баллонов | Окраска поверхности баллонов не изменена (тепловой поток не более 7 кВт/м2). Температура нагрева поверхности баллона не более 600С определяется касанием влажной руки - жжение (через 2-3 с). Произошло вспучивание и обугливание окрашенной поверхности баллонов (тепловой поток более 9 кВг/м2) | 1. Ограничить, по возможности, интенсивность теплового потока созданием водяных завес, размещением теплозащитных экранов. 2. Личному составу противопожарной службы и участникам тушения пожара покинуть объект и выйти из опасной зоны | 1.Тепловое излучение от факела. 2. Волна сжатия взрыва. 3.Разлет осколков и фрагментов строительных конструкций |

## V. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТУШЕНИИ

## ПОЖАРОВ НА ОБЪЕКТАХ С ОБРАЩЕНИЕМ БАЛЛОНОВ СО СЖАТЫМИ ГАЗАМИ

Наличие на объекте баллонов с газом создает опасность травмирования и гибели личного состава противопожарной службы при ликвидации пожара и его последствий.

Для обеспечения контроля за соблюдением личным составом противопожарной службы и участниками тушения пожара мер по технике безопасности РТП назначает ответственного.

Ответственный за технику безопасности своевременно информирует оперативный штаб на пожаре о возникновении опасности и принимаемых мерах.

При проведении разведки необходимо предусмотреть защиту личного состава от поражения взрывной волной, осколками и тепловым излучением с использованием бронежилетов, касок военного образца, защитных экранов. Экипировка личного состава противопожарной службы должна строго соответствовать требованиям Боевого устава органов государственной противопожарной службы и Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы.

Для защиты личного состава применять индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения при работе в зоне пожара, а также местах возможного скопления газообразных веществ и продуктов их горения.

Организовать оцепление места пожара на расстоянии 300 м с привлечением для этой цели состава охраны объекта и нарядов полиции.

Эвакуацию газовых баллонов производить крайне осторожно без ударов и опрокидывания, не открывая и не закрывая запорную арматуру и т. д.

Вызвать на место пожара и организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи до ликвидации пожара.

Предусмотреть установление и объявление личному составу подразделений противопожарной службы сигнала для отхода с позиций при возникновении опасности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Казахстан «О Гражданской защите» №188-V ЗРК от 11.04.2014 г.

2. Боевой устав органов государственной противопожарной службы – Астана, 2009 г.

3. Устав службы органов государственной противопожарной службы – Астана, 2009 г.

4. Правила пожарной безопасности Республики Казахстан №1682 от 30.12.2011 г.

5. Наставление об организации ГДЗС – Астана, 2010 г.

6. Инструкция по безопасности и охране в подразделениях противопожарной службе МЧС РК – Астана, 2010 г.

7. Справочник руководителя тушения пожара. - А.,2012 г.

8. Булкаиров А.Б., Баймаганбетов Р.С., Аманкешулы Д., Пожарнай тактика.Ч.1 - Кокшетау, 2010 г.

9. Булкаиров А.Б., Баймаганбетов Р.С., Аманкешулы Д., Пожарнай тактика.Ч.2 - Кокшетау, 2012 г.