КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОКШЕТАУСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра оперативно-тактических дисциплин

«Пожарная и аварийно-спасательная техника»

Задания и методические указания

по выполнению курсовой работы

для курсантов очной  и заочной формы

обучения.

Кокшетау-2017

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан

Кокшетауский технический институт

Рекомендовано Ученым советом КТИ

21 июня 2017г. Протокол №7

Автор: Сейдалин М.М., преподаватель кафедры оперативно-тактических дисциплин, капитан гражданской защиты.

Рецензенты:

Бапанов А.М. – начальник отделения пожарной техники ГУ «СПиАСР» ДЧС Акмолинской области, подполковник гражданской защиты.

Макишев Ж.К. – начальник отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы КТИ КЧС МВД Республики Казахстан, кандидат технических наук, майор гражданской защиты.

Рассмотрено на заседании кафедры ОТД

«25» мая 2017г. / Протокол № 11

© Кокшетауский технический институт, 2017 г.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЦЕЛЬ. Разработка параметров для составления и обоснования технических условий и заданий для проектирования и  совершенствования материально-технической базы гарнизонов органов гражданской защиты.

ЗАДАЧИ. Курсовая работа по дисциплине «Пожарная и аварийно-спасательная техника» является завершающим этапом раздела «Организации эксплуатации пожарной техники» и ставит перед курсантами следующие основные задачи:

- закрепить и углубить теоретические знания;

- усвоить методику технологических расчетов, организации обслуживания и ремонта пожарной техники;

- привить навыки пользования специальной литературой при решении конкретных вопросов курсовой работы применительно к практической деятельности отделов (отделений) гарнизонов  органов гражданской защиты;

- подготовить курсантов к выполнению дипломных проектов.

Выбор задания и структура курсовой работы.

Задания выбираются из таблицы 1.1,  1.2,  1.3 исходных данных. При этом исходные данные из таблицы 1.1,. 1.3 выбирают по последней, а из таблицы 1.2 по предпоследней цифре зачетной книжки. Краткие технические данные различных марок пожарных автомобилей (ПА), используемых в расчетах курсовой работы, предоставлены в приложении 1.

Курсовая работа состоит из пояснительной записки. Содержание пояснительной записки приведено в приложении 2.

Введение пояснительной записки должно отразить задачи направленные на совершенствование и развитие  деятельности органов гражданской защиты.

В заключение пояснительной записки необходимо проанализировать и показать достоинства предлагаемых технических решений, проиллюстрировав их некоторыми расчетными показателями.

В конце пояснительной записки на отдельной странице надо привести список используемой литературы с указание автора, издательства и года издания. Эти данные следует приводить точно и без сокращений.

По согласованию с руководителем курсовая работа может быть выполнена по одному из разделов. Состав пояснительной записки и чертежей в этом случае определяет руководитель работы.

Курсанты ФЗО по согласованию с преподавателем (руководителем работы) могут использовать при работе над работой статистический материал по своему гарнизону.

В порядке выполнения научно-исследовательской работы (УИРС) курсанты могут выполнять работы по индивидуальным темам по согласованию с начальником кафедры.

Требования, предъявляемые к выполнению работы

В курсовой работе курсанты должны учитывать следующее:

использование наиболее рациональных методов организации и управления производством по техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники;

механизацию и автоматизацию трудоемких производственных процессов;

применение современной технологии технического обслуживания и ремонта пожарной техники, а также высокопроизводительного технологического оборудования;

улучшение условий труда для производственных рабочих в соответствии с современными требованиями охраны труда.

Все расчеты в работе должны основываться на директивных документах, приказах, указаниях КЧС МВД РК и методических рекомендациях, разработанных министерством образования.

Объем и оформление работы

Пояснительная записка в объеме 25-30 стр. рукописного или печатного текста выполняется на писчей бумаге формата А 4 (297x210 мм).

Текст в пояснительной записке следует излагать разборчиво, без сокращения слов (за исключением общепринятых сокращений), на одной стороне листа или .

Формулы, коэффициенты, нормативные величины и т.п. должны сопровождаться ссылкой на источники при помощи цифр в квадратных скобках, соответствующих номерам в списках использованной литературы, приводимой в конце пояснительной записки. После подстановки в формулу числовых величин ответ записывается без промежуточных решений и сокращений.

Материал в пояснительной записке размещают в следующем порядке: титульный лист (приложение 3), задание на курсовую работу, оглавление пояснительной записки с указанием страниц, введение, пояснения и расчеты по работе (основной материал по каждому разделу), заключение и список используемой литературы.

Таблица 1.1.

Исходные данные для расчета.

| НАИМЕНОВАНИЕ | В А Р И А Н Т Ы |
| --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛЯ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Численность населения города, Nн, тыс.чел; , км | 800 | 900 | 300 | 700 | 1500 | 1000 | 350 | 1100 | 2500 | 500 |
| Протяженность территории города, L, км | 30 | 40 | 15 | 25 | 30 | 80 | 18 | 35 | 40 | 30 |
| Число пожарных частей города (включая ведомственные), Nпч | 10 | 12 | 7 | 10 | 18 | 14 | 9 | 15 | 22 | 8 |
| Распределение основных ПА (города) по маркам с учетом резерва (100%) АЦ-3,0-40(433362) АЦ-3,0-40(531320) АЦ-5,0-40(5557) АЦ-6,0-40(43114) | 20 10 5 5 | 24 14 4 6 | 12 6 5 5 | 15 15 5 5 | 32 28 8 4 | 25 20 5 6 | 14 10 6 6 | 26 20 10 4 | 40 40 6 2 | 10 10 6 6 |

Таблица 1.2.

Исходные данные для расчета.

| НАИМЕНОВАНИЕ | В А Р И А Н Т Ы |
| --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛЯ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Общее количество ПА в гарнизоне (области, республике и т.п.) | 245 | 296 | 120 | 160 | 430 | 473 | 200 | 348 | 486 | 230 |
| Распределение ПА гарнизона по маркам: основных АЦ-3,0-40(433362) АЦ-3,0-40(531320) АЦ-5,0-40(5557) АЦ-6,0-40(43114) АВ-40(5557) АП-5000-50(53215) АНР-60-800(433112) ПНС-110(433442) | 82 17 45 19 2 2 8 2 | 99 36 38 21 2 3 6 3 | 24 12 15 15 1 1 6 2 | 42 10 25 14 1 2 5 1 | 120 24 49 68 3 5 20 2 | 100 37 83 53 4 5 20 15 | 30 10 22 25 1 4 7 2 | 120 22 39 36 2 4 16 2 | 110 40 60 80 4 4 30 3 | 45 21 45 19 2 3 11 - |
| специальных: АР-2(131)133 АЛ-30(531300) АГ-20(433362) АСО-20(4208) АШ-5(2705) АТ-3(131) | 3 25 2 6 2 2 | 5 25 3 7 2 2 | 2 7 - 2 2 1 | 1 24 2 5 - 2 | 4 27 1 4 3 4 | 17 22 2 4 2 6 | 2 6 - 5 2 1 | 2 21 2 4 2 5 | 3 26 3 6 3 4 | 6 6 1 2 1 1 |
| вспомогательных: ГАЗ-31102 УАЗ-3151 ЗИЛ-4331 ГАЗ-66 ГАЗ-3307 ПАЗ-3205 ВАЗ-2131 | 1 3 5 6 10 1 2 | 6 6 10 10 4 3 5 | 4 7 4 3 6 3 3 | 2 4 4 5 8 1 2 | 8 24 20 10 20 6 8 | 12 26 18 20 16 6 5 | 6 15 8 - 42 4 8 | 4 16 12 10 20 3 6 | 8 32 20 10 36 2 2 | 1 19 31 10 6 - - |
| Число новых автоцистерн АЦ-40(433363) | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 | 10 |

Примечание: Количество пожарных машин для города используется только при расчете параметров рукавной базы и баз ГДЗС.

Таблица 1.3.

Исходные данные для расчета.

| НАИМЕНОВАНИЕ | В А Р И А Н Т Ы |
| --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛЯ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Минимальный общий пробег ПА, Lmin , км -основных -специальных -вспомогательных | 500 150 550 | 600 180 650 | 400 200 750 | 700 250 850 | 800 300 950 | 1000 250 1150 | 300 350 1250 | 350 320 1350 | 450 340 1450 | 1100 400 1550 |
| Максимальный общий пробег ПА, Lmax , тыс.км -основных -специальных -вспомогательных | 16 6 10 | 17 6,5 11 | 15 6,8 12 | 18 6,7 13 | 19 7,5 14 | 20 7,8 15 | 15 8 16 | 14 8,5 17 | 15 8,8 18 | 16 7,5 19 |
| Количество кап. ремонтов агрегатов: двигателей коробок отбора мощности пожарных насосов | 2 3 4 | 3 4 5 | 4 5 6 | 5 6 7 | 6 7 8 | 3 8 4 | 2 8 5 | 3 7 6 | 4 5 7 | 5 6 8 |

- РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТДЕЛОВ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ.

2.1. НАЗАНЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ.

Рост парка пожарных автомобилей (ПА) и пожарного оборудования (ПО) в подразделения органов гражданской защиты (ОГЗ)требуют дальнейшего технического перевооружения и развития производственно-технической базы.

Основой производственно-технической базой гарнизонов ППС являются отделы технического обеспечения (ОТО ПЧ). ОТО ПЧ являются оперативно-тактическим подразделением органов гражданской защиты.

В первой главе необходимо описать структуру и основные задачи, выполняемые ОТО ПЧ.

Основным планирующим документом, регламентирующим производственную деятельность технической службы, является годовое план-задание. Годовое план-задание составляется на основании годовой производственной программы. При расчете производственной программы ОТО ПЧ необходимо определить количество капитальных, средних ремонтов и ТО-2, а также суммарную трудоемкость по каждому виду работ. Для выполнения производственной программы, необходимо определить численность производственных рабочих, правильно осуществить  выбор технологического и вспомогательного оборудования, а также осуществить расчет числа технологических постов ремонта и ТО-2. На основании производственных расчетов разрабатываются планировочные решения производственной зоны ОТО ПЧ.

2.2. РАСЧЕТ  ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ.

Количество ремонтов и технических обслуживаний пожарных автомобилей можно определить, зная средний годовой пробег всех пожарных автомобилей одной марки (модели):

Количество капитальных ремонтов ПА по маркам базовых шасси в гарнизоне определяют по формуле:

NKP = LCP . NПА / ТКР,              (2.1)

где LCP - средний общий годовой пробег, км, рассчитываемый по формуле:

LCP = (L max + L min) / 2,          (2.2)

NПА - количество пожарных автомобилей соответствующей марки шасси, шт.;

ТКР - пробег автомобилей до 1 капитального ремонта, км.

Пробег автомобиля между капитальными ремонтами ТКР принимается в соответствии с действующими нормами, изложенными в приложении № 4.

Полученные значения капитальных ремонтов суммируются, независимо от марок автомобилей, отдельно для основных, специальных и вспомогательных. После этого полученные значения округляются до большего целого числа.

Количество средних ремонтов ПА в гарнизоне рассчитывают по формуле:

Ncp = (Lcp . Nпа / Тср) - Nkp,      (2.3)

где Тср - пробег автомобиля между средними ремонтами, км, принимается по нормативному пробегу двигателя  автомобиля между капитальными ремонтами по приложению №4.

Число технических обслуживаний ПА рассчитывают по следующей зависимости:

NTO2 = 0,5 ( (Lmax L min / Тто2) 1Nпа - Nkp - Ncp,   (2.4)

где ( - коэффициент, учитывающий тенденции изменения общих годовых пробегов ПА в гарнизоне;

Тто2 - периодичность технического обслуживания ПА, км (принимается по действующим нормам) [1].

Если минимальный пробег ПА L min меньше периодичности технического обслуживания ПА, то в формуле (2.4) принимается знак  (-), если больше, то знак (+).

Коэффициент  ( определяется на основании анализа годовых пробегов конкретных автомобилей за несколько лет. Если годовые пробеги из года в год увеличиваются, например, на 10%, то коэффициент ( принимается равным 1,1. Для расчета принять ( = 1,1.

Расчет числа ремонтов и технических обслуживаний производят отдельно по видам пожарных автомобилей: основным, специальным и вспомогательным.

Кроме ремонта и технических обслуживаний ПА, в отделах технического обеспечения пожарных частей капитально ремонтируются агрегаты и пожарное оборудование.

При выполнении курсовой работы число ремонтов основных агрегатов задается в исходных данных.

Определение общей годовой трудоемкости основных работ в отделе технического обеспечения пожарных частей ОТО ПЧ.

При проектировании или планировании работы ОТО ПЧ необходимо знать общую трудоемкость выполняемых видов работ, которая рассчитывается для каждого ремонта и  ТО-2 по формуле:

П = Пкр + Пср + Птр + Пто-2 + Пагр        (2.5)

Годовую трудоемкость капитального ремонта определяют для каждой марки шасси по формуле:

Пкр = Nkp . tкр,                     (2.6)

где Nkp  - число капитальных ремонтов по видам и маркам пожарных машин;

tкр - трудоемкость капитального ремонта основного ПА марки АЦ-40(130)63А, чел.час (приложение №5).

Трудоемкость среднего ремонта рассчитывается по формуле:

Пср = Ncp . tcp,            (2.7)

где tcp - трудоемкость среднего ремонта специального ПА марки АЛ-30(130), чел . час (приложение №6).

Трудоемкость текущего ремонта определяют по формуле:

Птр = (Nпа . Lcp / 1000) . tтр,         (2.8)

где Nпа - списочное количество ПА (по типу и маркам шасси);

Lcp - средний общий годовой пробег ПА, км ;

tтр - нормативная трудоемкость на 1000 км пробега, чел . ч (приложение №7).

Трудоемкость  ТО-2 определяется по формуле:

Пто-2 = Nто-2 . tto-2,           (2,9)

где Nто-2 - число технических обслуживаний ТО-2 автомобилей данной марки;

tto-2 - трудоемкость технического обслуживания ТО-2, чел . ч (приложение №8).

Трудоемкость ремонта агрегатов ПА определяют по формуле :

Пi агр = Ni агр .  ti агр,             (2.10)

где Ni агр - число ремонтов i-х агрегатов;

ti агр - трудоемкость ремонта основных агрегатов (приложение 9).

Общую годовую трудоемкость всех видов работ ПО (Ч) ТС вычисляют по формуле:         П = П + П сам,          (2.11)

где П сам - объем работ по самообслуживанию ПО (Ч) ТС, чел.ч.

Годовую трудоемкость всех видов работ сводят в таблицу 2.1

Объем работ по самообслуживанию принимается 10...15% от общей трудоемкости ПО (Ч) ТС.

Таблица 2.1.

Годовая трудоемкость ремонтных работ и технического обслуживания

в ОТО ПЧ.

| Тип и марка ПА, агрега- | Количество работ, норма трудоемкости и трудоемкость | Суммарная |
| --- | --- | --- |
| та. Дополни- | Капитального ремонта | Среднего ремонта | ТО-2 | Теку-щего | трудоемкость |
| тельные | Nkp | tkp | Пкр | Nср | tср | Пср | Nто-2 | tто-2 | Пто-2 | Птр | П |
| работы |  | чел..ч | чел..ч |  | чел..ч | чел..ч |  | чел..ч | чел..ч | чел..ч | чел..ч |
| Основные ПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные ПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные ПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарные насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Режим работы ОТО ПЧ, фонды времени и количество

производственных рабочих.

В ОТО ПЧ режим работы планируется  по рабочей неделе в одну смену. При шестидневной рабочей неделе смена длится 7 ч, в предвыходные и предпраздничные дни - 6 ч. Исходя из принятого режима работы, определяются годовые фонды времени одного рабочего.

Действительный годовой фонд времени рабочего определяется по формуле:

Фд = (Фн - do . tp)  . (,        (2.12)

где Фн - номинальный фонд времени;

do - число дней отпуска для одного рабочего;

( - коэффициент, учитывающий невыход на работу по уважительным причинам,                       принимается равным 0,96;

tp - продолжительность смены, ч.

Номинальный фонд времени рассчитывается  по формуле:

Фн = (365 - dв - dп) . tp - dпп . (tпп,            (2.13)

где dв - число выходных дней;

dп - число праздничных дней;

dпп - число предпраздничных дней;

(tпп - сокращение продолжительности рабочей смены в предпраздничные дни принимают равным 1 ч.

Число дней отпуска do (в учебных целях) принять равным 24 рабочим дням в году.

Количество производственных рабочих определяется по формуле:

mp = Пi / Фд,                         (2.14)

где Пi - трудоемкость работ, чел . ч.

Численность вспомогательных рабочих принимают в размере 10....15% численности основных производственных рабочих.

Расчет основных производственных участков зоны ремонта и технического обслуживания в ОТО ПЧ. Общая компоновка основной производственной зоны.

Состав производственных отделений (участков) принимают исходя из технологических процессов ТО и  ремонта ПА и ПО с учетом типовых проектов ОТО ПЧ.

Основная производственная зона ТО и ремонта ПА и ПО должна включать посты ТО-2 и посты всех видов ремонта.

При технологическом проектировании постов ТО и ТР решаются следующие вопросы:

- назначение постов и характер выполняемых на них работ;

- режим работы - число рабочих дней в году;

- программа и трудоемкость работ ТО и ТР;

- явочное (технологически необходимое) число рабочих;

- число постов;

- выбор основного и вспомогательного оборудования;

- расчет общей площади участков ТО и ремонта;

- место расположение зон ТО и ТР в производственной зоне ОТО ПЧ.

Назначение постов зависит от метода организации ТО и ремонта (специализированные или универсальные посты, тупиковые посты или поточные линии).

Расчет числа постов ТО-2 определяется по формуле:

хто-2 = (то-2 / R .  (и,                  (2,15)

где  (то-2 - такт поста ТО-2, ч;

R - ритм производства на посту, ч;

(и - коэффициент использования поста, принимаем равным 0,85....0,95.

Такт поста ТО-2 (время нахождения на посту) определяется по формуле:

(то-2  = (tто-2 / Рп) + tп,                    (2.16)

где Рп - число рабочих на посту (2...5);

tп - время на установку ПА на пост и съезд с поста, ч (0,16ч).

Ритм поста определяется по формуле:

R = Tcм / Nс,                   (2.17)

где Tcм - продолжительность работы на посту в течении суток (время смены), ч

Nс - число единиц ПА, проходящих ТО-2 за смену - суточная программа ТО-2, рассчитывают по формуле:

Nс = Nто-2 / Др,                       (2.18)

где Nто-2 - число ТО-2 за год;

Др - число рабочих дней в году.

Число постов ремонта рассчитывается по суммарной трудоемкости работ на посту, включающей разборочно-сборочные, контрольные, регулировочные и крепежные работы.

Число постов ремонта рассчитывается по формуле:

хрi = Пi . ( . Кр / Др . С . Тсм . Рп . (,             (2.19)

где Пi - трудоемкость соответственно КР, СР, ТР, чел . ч;

( - коэффициент, учитывающий неравномерность поступления ПА на пост ремонта                (( = 1,2….1,5)

Кр - коэффициент, учитывающий долю объема работы, выполняемой на постах ремонта (Кр =0,5…. 0,6);

Др - число рабочих дней в году;

С - число смен (С = 1);

Тсм - продолжительность смены, ч (Тсм = 7…8);

Рп - число рабочих на одном посту, чел. (2...4 чел.);

( - коэффициент использования рабочего времени поста

(( =0,8...0,9).

По каждому виду работ число постов округляют до большего целого числа. В проекте на каждый пост подбирают необходимое оборудование для проведения ТО-2 и ремонтов.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ ОТО ПЧ И ИХ КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ.

Посты зон ТО-2 и ремонтов оснащаются осмотровыми канавами, подъемниками различных типов и назначений. При распределении постов текущего ремонта следует учитывать, что универсальные посты и посты для ремонта двигателей должны размещаться на осмотровых канавах, а посты для ремонта агрегатов трансмиссии, тормозов и рулевого управления, мостов и подвесок - на подъемниках.

Канавами оборудуются тупиковые и прямоточные посты. Устройство канав зависит от конструкции автомобиля, технологического оборудования и назначения постов. Длина канавы должна быть не меньше длины автомобиля. Глубина канавы с учетом дорожного просвета автомобиля должна быть 1,2....1,3 м. Ширина узких канав не более 0,9 м при железобетонных ребордах и 1,1 м при металлических. Узкие канавы при простоте устройства обладают универсальностью, т.е. пригодны для всех типов автомобилей.

Канавы должны иметь вход со ступенчатыми лестницами располагаемыми за пределами рабочей зоны канавы.

Параллельные узкие канавы соединяются открытой траншеей или тоннелем. Ширина траншеи (тоннеля) может быть 1...2м. В нишах стен канав устанавливают низковольтные (до 12 В) светильники. Канавы должны вентилироваться и обогреваться притоком теплого воздуха. Для удаления отработавших газов канавы должны иметь специальные вытяжные устройства. В зависимости от назначения канавы оборудуются подъемными приспособлениями (канавными подъемниками), передвижными воронками для слива отработавшего масла и приспособлениями для заправки маслом, смазками, водой и воздухом.

Площадь зоны технического обслуживания и ремонта ПА (Fo, p) рассчитывают по формуле:

Fo, p = fa . xп .  Ко,                   (2.20)

где fa - площадь, занимаемая ПА в плане (по габаритным размерам), м2

(принимаем в плане 2,5 х 7);

xп - число постов;

Ко - коэффициент, учитывающий свободные зоны и проходы (Ко =4...5).

Габариты производственного корпуса выбирают,  исходя из его площади, конфигурации и размеров участка под строительство, применяемых унифицированных  габаритных схем зданий.

Наибольшее распространение получили здания прямоугольной формы, длину которых определяют по формуле:

Lз = Fз / B,             (2.21)

где Fз - площадь здания производственного корпуса, м2;

В - ширина здания, м.

Ширину здания принимают стандартной, т.е. равной 12, 18, 24, 36 м и определяют из условия, что отношение длины здания к его ширине должно быть не более трех.

Если L / В > 3, то необходимо увеличить ширину здания  и снова определить его длину.

Полученная длина здания принимается кратной длине применяемых строительных плит. Площадь здания после уточнения его длины составит:

Fз = Lз . В

Высоту производственного корпуса определяют характером выполняемых работ, габаритами ПА и принятым видом грузоподъемных устройств.

При компоновке производственного корпуса трудно обеспечить совпадение расчетных площадей с принятыми, поэтому допускается их расхождение в пределах 15%.

ПО (Ч) ТС проектируют, как правило, двухпролетными при тупиковом способе сборки.

Основные производственные участки компонуют с одной стороны или с двух сторон здания.

На планировке производственного корпуса ОТО ПЧ должны показываться строительные элементы зданий, технологическое оборудование и подъемно-транспортное оборудование, места подвода электроэнергии, сжатого воздуха, воды, газа и т.д., а также площадки для хранения деталей и сборочных единиц, проходы, проезды и т.п.

Для проведения планировки каждый вид (тип) оборудования имеет условное обозначение, форма которого соответствует  его контурам на плане, размеры - размерам соответствующем масштабе.

Здесь должны быть показаны условные обозначения мест подводки электроэнергии, сжатого воздуха, газа и воды.

Нумерация всех видов оборудования на участке сквозная, обычно слева на право и сверху вниз. Номер оборудования указывают внутри контура арабскими цифрами или вне его в конце выносной линии.

Подъемно-транспортное оборудование нумеруют после технологического.

В качестве подъемно-транспортных средств применяют мостовые краны, кран-балки с электротельфером, монорельсы с электротельфером или электроталью, кран-укосины (консольные краны) с электроталью, тележки для перемещения грузов по рельсам или полу.

При проектировании в зависимости от характера выполняемых работ на участке выбирают и обосновывают необходимое подъемно-транспортное оборудование.

При обосновании подъемно-транспортного оборудования учитывают характер выполняемых работ, зону обслуживания, возможность размещения подъемно-транспортного  оборудования на участке, интенсивность грузопотока, габариты транспортируемых объектов и т.д.

Грузоподъемность подъемно-транспортного средства определяют по максимальной массе (приложение №14) поднимаемых и транспортируемых объектов на участках или рабочих местах.

Число мостовых кранов для обслуживания разборочно-сборочных участков принимают - 1 кран на 30....40м длины участка, а для слесарно-механических - один кран на 40....80 м. Число кран-балок устанавливают аналогично.

Выбранное подъемно-транспортное оборудование условными графическими изображениями необходимо показать в определенном масштабе на технологической планировке производственного корпуса.

- РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

РУКАВНЫХ БАЗ (ПОСТОВ).

3.1.Обоснование централизованной системы  эксплуатации  рукавов и ее сущность.

На основании краткой характеристики ДСЭР, а также на примере гарнизонов ППС, в которых осуществлено внедрение централизованной системы эксплуатации рукавов (ЦСЭР), показать ее целесообразность. Дать краткое описание структуры ЦСЭР и показать, в чем заключается ее сущность, какие она имеет преимущества по сравнению с ДСЭР. Изложить варианты обмена использованных рукавов при внедрении ЦСЭР в гарнизонах ППС. Наметить возможные пути совершенствования ЦСЭР применительно к региону района, области с учетом возможности обслуживания рукавов пожарных частей, находящихся в поселках, населенных пунктах и т.п., а также с учетом обслуживания рукавов агропромышленного комплекса, промышленных предприятий.

- Краткое описание технологической схемы технического обслуживания рукавов.

Показать, что внедрение ЦСЭР по сравнению с ДСЭР позволяет осуществлять в полном объеме на более высоком качественном уровне техническое обслуживание рукавов.

В соответствии с принятой технологической схемой (рис.11.2. (6( ) обслуживание рукавов вычертить в пояснительной записке расстановку оборудования (технологического) согласно приложению 16, установленного в единую технологическую линию на центральной рукавной базе (ЦРБ) или рукавному посту (РП).

- Определение исходных расчетных параметров проектирования ЦРБ.

Исходные данные выбирают из таблицы 1.1. При этом число пожарных частей, пожарных автомобилей и рукавов боевого расчета на них, а также резервного запаса (по 2 комплекта на каждый пожарный автомобиль) принимается только к гарнизону ПО города, в котором предполагается внедрение ЦСЭР.

Параметрами проектирования ЦСЭР являются число единиц технологического оборудования, устанавливаемого на ЦРБ, число рукавных автомобилей по доставке и обмену рукавов, резервный запас рукавов, численность производственных рабочих и водителей рукавных автомобилей, производственная площадь ЦРБ и место ее дислокации на территории гарнизона ПО города.

Согласно методики, разработанной кафедрой пожарной техники ВИПТШ МВД СССР, определяются параметры, которые используются в гарнизонах ПО при разработке и внедрении ЦСЭР. Последовательность расчета следующая.

- Определяем число Nа агрегатов испытания, сушки и талькирования рукавов (АИСТ)

Nа=(14 Nн+400Nпч)10-4 ,   (3.1)

где Nн - численность населения города, тыс. чел., Nпч - число пожарных частей города.

- Число других видов технологического оборудования находят согласно данным таблицы 1. приложения 17.

- Число Nадр рукавных автомобилей для доставки и обмена рукавов (АДР) определяем по двум условиям:

а) по интенсивности потока (адр выезда рукавных автомобилей, определяемой из выражения :

(адр = (16Nн+500Nпч)10-4 (3.2.)

Далее по данным табл.2. приложения 17 для расчетного значения  (адр определяем число Nадр рукавных автомобилей;

б) по условию tлок <= tадрсл < tлик , т.е. рукавный автомобиль должен прибывать к месту вызова на пожар в интервале времени между временем tлок локализации пожара и tлик ликвидации пожара. Поэтому продолжительность tадрсл следования рукавного автомобиля должна быть меньше tлик и больше tлок . Исходя из принятого условия данного неравенства исходя при средней скорости движения рукавного автомобиля , равной 38 км/ч, и tадрсл , равной 24 мин, радиус Rадр его вызова (АДР) составляет 12 км.

Отсюда следует, что число Nадр рукавных автомобилей, определяемых в зависимости от протяженности территории города и принятого радиуса выезда, будет определяться из выражения:

N’адр = L/2Rадр     (3.3)

Окончательно требуемое число  рукавных автомобилей определяем из условий «а» и «б» по его большому значению, т.е. Nадр >= N’адр.

- Резервный запас рукавов в гарнизоне находим по формуле:

N = (1+4,6(Nн / Nа)10-4)Nпрмр + 3Nпч,    (3.4)

где Nпрмр - максимальное требуемое расчетное число рукавов, которое находим по таблице 3. приложения 17 в зависимости от численности населения города.

- Для сравнительной оценки сокращения резервного запаса при внедрении ЦСЭР по сравнению с ДСЭР необходимо определить отношение

K = N  / N ,        (3.5)

где N  - резервный запас рукавов в гарнизоне при ДСЭР, подсчитываем из условия 2 комплекта на каждый пожарный автомобиль боевого расчета с учетом 100% резервных автомобилей в гарнизоне ГПС города.

Число рукавов на пожарном автомобиле принимается согласно приложению 1.

- Численность производственных рабочих на ЦРБ определяем из выражения:

mцрб = (6Nн + 400Nпч)10-4 + (Nпрбр + Nцсэррз)/900,  (3.6)

где Nпрбр - число рукавов, находящихся в боевом расчете пожарных автомобилей гарнизона (области и города).

- Численность водительского состава на ЦРБ находим из выражения

mВадр = 3,5 Nадр.           (3.7)

- Определение производственных площадей ЦРБ.

Площадь, занятая расчетным числом единиц технологического оборудования на ЦРБ, определяется по формуле:

F0 = KХ0 ,            (3.8)

где K - коэффициент плотности размещения оборудования;

Х0 - площадь технологического оборудования.

Численные значения K и Х0 даны в приложении 18.

Общая производственная площадь ЦРБ с учетом места установки рукавного автомобиля будет равна:

Fобщ =    F0 + Fадр,    (3.9)

где   F0 - суммарная площадь оборудования;

Fадр - площадь для размещения одного рукавного автомобиля для доставки и обмена рукавов, равная 30 м2.

На основании площадей вычерчивается в пояснительной записке один из вариантов компоновочных схем размещения технологического оборудования на ЦРБ.

Примеры вариантов компоновочных схем ЦРБ представлены в приложениях 19...22 (вычерчиваются в масштабе на миллиметровой бумаге формата А4).

4.  Краткое описание стенда и составление технологической карты испытания и технического обслуживания пожарного оборудования

В курсовой работе необходимо в соответствии с заданием изучить более глубоко технологические операции по техническому обслуживанию или испытанию пожарного оборудования.

Задание на разработку принципиальной схемы установки (стенда) и составление технологической карты выбирается по табл.5.1. в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки. В пояснительной записке необходимо на 2...3 страницах дать описание установки и принцип работы.

На листе №2 курсовой работы должны быть размещены два чертежа А2 формата с отдельными штампами. На первом чертеже должна быть представлена принципиальная схема установки (стенда) по выбранному заданию. Второй чертеж А2 формата листа №2 должен содержать технологическую карту по заданному виду работ (приложение 23).

Таблица 5.1.

Выбор исходных данных для разработки принципиальной схемы стенда (установки) и составления технологической (операционной) кары.

| № варианта по последней цифре зачет. книжки | Дать описание и начертить принципиальную схему на чертеже А2 формата (лист 2). | Составить карту технологическую (операционную) на следующий вид работ (чертеж А2 формата, лист 2). |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 7 | Станок для навязки соединительных головок на пожарный напорный рукав. Для примера см. учебник «Пожарная техника», с.350, рис.16.7. | Навязка соединительных головок и испытание рукавов на агрегате АИСТ. |
| 1 8 | Агрегат для испытания, сушки и талькирования рукавов (АИСТ). Для примера см. учебник «Пожарная техника», с.347., рис.16.5. | Испытание, сушка, талькирование рукавов на агрегате АИСТ. |

| 2 9 | Горизонтальная (тоннельная) рукавная сушилка. Для примера см. уч. «Пожарная техника», с.346, рис.16.3. | Оттаивание, мойка, испытание и сушка рукавов в горизонтальной сушилке. |
| --- | --- | --- |
| 3 6 | Рукавомоечная машина с цилиндрическими щетками, для примера см. учебник "Пожарная техника" с.344, рис.16.3. | Мойка, испытание рукавов на агрегате АИСТ, перемотка рукавов со сменной складки. |
| 4 | Устройство для снятия коробок перемены передач и коробок отбора мощности на ПА. См. учебник "Пожарная техника" с.331, рис.15.10. | Снятие коробки передач с КОМ на ПА. |
| 5 | Стенд для диагностирования тормозов ПА. См. учебник "Пожарная техника" с.304, рис.13.16. | Диагностирование тормозов на стенде. |

Таблица №5.2

| № п\п | Наименование операций, переходов и приемов (для операционных карт). | Место выполнения операции (приема) | Число мест и точек обслуживания | Специальность и разряд. | Оборудование и инструмент. | Трудоем-кость чел.-мин. | Техни-ческие условия и указания. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установить трехколенную лестницу на стенд. | Стенд для испытаний. | - | - | - | 10 | Закрепить лестницу в упорах. |
|  | ... и т.д. |  |  |  |  |  |  |

Технологическая карта

Испытания трехколенной лестницы на посту испытания ПТВ станции технической диагностики А в ОТО ПЧ.

Содержание работ: Статические испытания трехколенной лестницы.

Трудоемкость работ: 30 чел. мин. Исполнители: 2 чел.

Специальность и разряд каждого: оператор-диагностик, 2 чел.

Такт поста - ... мин.

Для наиболее рациональной организации работ по техническому обслуживанию, ремонту, диагностированию и испытанию пожарной техники, включая пожарно-техническое и газодымозащитное вооружение, составляется технологическая карта..

Технологическая карта является руководящей инструкцией для каждого исполнителя и, кроме того, служит документом для технического контроля выполняемых работ.

В некоторых случаях составляется постовая карта, в которой указываются работы на посту (ТО, диагностика, испытание и т.д.).

При детальной разработке технологического процесса какой-либо операции составляется операционная карта.

Технологическая (постовая, операционная) карта составляется по форме табл.5.2.

Технологические карты составляют по заданию в соответствии с перечнем операций, изложенных в нормативной литературе.

Технологические карты составляются раздельно на вид обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО), а внутри вида- обслуживание поэлементное. Например, по видам работ: контрольные, крепежные, регулировочные операции; электротехнические; обслуживание систем питания; смазочные, заправочные и др. операции.

В технологических картах (постовых, операционных) указывается перечень операции, место их выполнения на ПА (сверху, снизу, сбоку ПА), примерное оборудование и инструмент, норму времени на операцию (если нет норматива, то примерное время операции), краткие технические условия на выполнения работ, разряд работ и специальность исполнителей (кроме операционных карт, в которых колонку 5 исключают).

При  разработке технологических карт необходимо предусмотреть:

- удобство установки, снятия и перемещения агрегатов в процессе выполнения работ;

- необходимое осмотровое, подъемно-транспортное оборудование;

- применение высокопроизводительного технологического оборудования, инструмента и приспособлений;

- создание удобных, безопасных гигиенических условий труда для рабочих;

- средства и способы контроля качества работ.

Формулировка операций должна указываться в строгой технологической последовательности, кратко, в повелительном наклонении, например: «Установить ПА на пост, открыть капот и дверь насосного отсека.....» и т.д.

Разработанная технологическая карта выполняется по форме табл.5.2, размеры колонок по ширине принять самостоятельно с учетом удобства записи. Если работы выполняются одним рабочим или несколькими, по одной специальности и разряду, то колонку 5 исключают (операционная карта).

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАССНОСТЬ

ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ.

При проектировании производственного корпуса ОТО ПЧ, слушатели должны разработать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия выполнения работ и пожарную безопасность на примере помещения постов ТО и Р ПА.

- Техника безопасности и производственная

санитария.

Техника безопасности и производственная санитария - это система организационных, технических, гигиенических, санитарно-технических  мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов.

При выполнении этой части курсовой работы слушателями должны быть рассмотрены следующие вопросы:

меры безопасности при проведении ТО и ремонта ПА;

требования к производственным помещениям, оборудованию, инструментам и приспособлениям.

В помещениях ТО и ремонта ПА осуществляются контрольно-регулировочные, крепежные, разборочно-сборочные и другие работы. Правила техники безопасности при выполнении основных видов работ по ТО и ремонту ПА изложены в «Наставлении по эксплуатации пожарной техники» и «Правилах техники безопасности в пожарной охране».

Основные требования к оборудованию, инструментам и приспособлениям изложены в ГОСТ 12.2.003-74 и ГОСТ 12.2.023-80.

Требования, предъявляемые к отоплению и вентиляции помещений, изложены в СНиП 11-93-74.

В помещениях ТО и ремонта должно предусматриваться воздушное отопление. Расчетная температура воздуха принимается равной 16 0С.

Для разбавления и выделения газовыделений должна быть предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. Воздушные и воздушно-тепловые завесы должны проектироваться у наружных ворот при наличии в зоне ТО и ремонта более 5 постов.

В помещениях ТО и ремонта ПА при наличии двух и более постов удаление отработанных газов от двигателя должны производиться при помощи местных отсосов с механическим побуждением.

Метеорологические условия в рабочей зоне выбираются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-76. Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 60-75%, скорость движения воздуха - 0,3 м/с.

Допустимый уровень низкочастотных шумов определяется в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 и не должен превышать 85 дБ.

Освещенность помещений постов ТО и ремонта ПА и осмотровых канав должна соответствовать требованиям СНиП 11-4-79.

Требования к электроустановкам, направленные на обеспечение защиты работающих от поражения электрическим током, изложены в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), ГОСТ 12.2.007.3-75 и ГОСТ 12.4.001-75.

- Пожарная безопасность.

При разработке мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность производственных процессов в помещениях постов ТО и ремонта ПА, слушателями должны быть рассмотрены следующие вопросы:

определение категории помещений и зданий по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями СНиП 11-90-81 и СН 463-74;

классификация помещений согласно ПУЭ;

разработка перечня противопожарных мероприятий при проведении технологических работ;

определение средств пожаротушения (первичных, автоматических) в помещении ТО и ремонта ПА.

6. Технико-экономическая оценка проектируемых объектов

(на примере ЦРБ).

Технико-экономическая оценка осуществляется по двум вариантам:  базовому - децентрализованная система эксплуатации рукавов - вариант 1 и предлагаемому - централизованной системы - вариант 2.

Сравнение вариантов систем эксплуатации рукавов осуществляется по формуле приведенных затрат:

Пi = Ci + Eп Ki                               (7.1)

где     Ci - эксплуатационные расходы в год по каждому из двух вариантов;

Eп - нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных затрат, равный   0,12  1/год;

Ki - капитальные затраты по каждому варианту.

Для удобства расчетов рекомендуется составить таблицу 6.1, в которую вносятся все виды капитальных затрат и эксплуатационных расходов.

При заполнении таблицы 6.1 (вариант 1) исходят из условия, что в каждой пожарной части устанавливается технологическое оборудование согласно представленному перечню таблицы 6.1. В графе (вариант 2) записывается расчетное число технологического оборудования на ЦРБ.

Годовой экономический эффект определяется из выражения

Э = П1 - П2                   (7.2)

где П1, П2 - соответственно приведенные затраты по первому и второму вариантам.

Таблица №6.1

| № | Показатели |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | затрат и перечень технологического оборудования | Цена (тенге) | Кол-во оборудо-вания в гараже | Стои-сть (тенге) | Кол-во оборудо-вания в гараже | Стои-сть (тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | А. Капитальные затраты Кi |  |  |  |  |  |
|  | I. Технологическое оборудование. | 300000 |  |  |  |  |
| 1 | Сушильная башня | 15000 |  |  |  |  |
| 2 | Ванная для отмочки рукавов | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Рукавомоечная машина | 60000 |  |  |  |  |
| 4 | Накопительная катушка | 5000 |  |  |  |  |
| 5 | Агрегат АИСТ | 450000 |  |  |  |  |
| 6 | Приспособление для скатки рукавов | 20000 |  |  |  |  |
| 7 | Станок для навязки соединительных головок на рукава | 30000 |  |  |  |  |
| 8 | Приспособление для стыковки рукавов | 25000 |  |  |  |  |
| 9 | Вулканизационный аппарат | 10000 |  |  |  |  |
| 10 | Верстак для ремонта рукавов | 5000 |  |  |  |  |
| 11 | Комплект вспомогательного оборудования (точило, сверлильный станок, набор слесарного инструмента | 375000 |  |  |  |  |
|  | II. Технические помещения, 1 м2 | 200 |  |  |  |  |
|  | III. Рукавный автомобиль для доставки и обмена рукавов | - |  |  |  |  |
|  | IY. Пожарные рукава, 20 м | 8070 |  |  |  |  |
|  | Б. Эксплуатационные расходы Сi |  |  |  |  |  |
| 1 | Денежное содержание: - старший мастер - мастер - водитель | 37000 32000 - |  |  |  |  |
| 2 | Административные расходы (8,8% от денежного содержания) | 1152000 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и содержание помещений (1,5% от стоимости помещений) | 129 |  |  |  |  |
| 4 | Ежегодное приобретение рукавов (15% от общего числа рукавов в гарнизоне) |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные тактико-технические данные пожарных автомобилей

| № п/п | ТИП | Вместимость, л | V max, | Мест боевого расчета | Масса в боевой | Общая длина пожарн. | Мощность двигателя (л.с.) | Подача | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цистерна | Бак для ПО | Топливный бак | км/ч | с водит. п | готовности Q, кг | рукав L,м | Nmax | насоса л/мин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АЦ-30(66)-146 | 1500 | - | 210 | 85 | 4 | 5930 | 320 | 84,5(115) | 1800 |  |
| 2 | АЦ-30(66)-184 | 1600 | 100 | 210 | 85 | 2 | 6120 | 320 | 84,5(115) | 1800 |  |
| 3 | АЦЛ-3(66)-147-01 | 980 | - | 210 | 90 | 9 | 5860 | 40 | 84,5(115) | 300 |  |
| 4 | АЦ-30(53А)-106Б | 1900 | 100 | 90 | 80 | 5 | 6955 | 340 | 84,5(115) | 1800 |  |
| 5 | АЦ-40(130)-63А | 2100 | 150 | 170 | 90 | 7 | 9100 | 380 | 110(150) | 2400 |  |
| 6 | АЦ-40(130)-63Б | 2350 | 165 | 170 | 90 | 7 | 9600 | 380 | 110(150) | 2400 |  |
| 7 | АЦ-40(131)-137 | 2400 | 150 | 170 | 80 | 7 | 10895 | 320 | 110(150) | 2400 |  |
| 8 | АЦ-40(131)-153 | 2300 | 150 | 170 | 80 | 7 | 11500 | 340 | 110(150) | 2400 |  |
| 9 | АЦ-40(133ГД)-181 | 5000 | 360 | 250 | 80 | 6 | 14970 | 340 | 110(150) | 2400 |  |
| 10 | АЦ-3,0-40 (433362) | 3000 | 140 | 250 | 90 | 7 | 11000 | 380 | 110(150) | 2400 |  |
| 11 | АЦ-3,0-40 (433363) | 3000 | 180 | 250 | 90 | 7 | 11000 | 380 | 110(150) | 2400 |  |
| 12 | АЦ-3,0-40 (531320) | 3000 | 200 | 200 | 90 | 6 | 10200 | 240 | 111(152) | 2400 |  |
| 13 | АЦ-40(43202) | 4000 | 180 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | АЦ-5-40 (5572) | 5000 | 360 | 250 | 80 | 6 | 12800 | 240 | 230 | 2400 |  |
| 15 | АЦ-40(375Н)Ц1-ПМ | 4000 | 180 | 170 | 75 | 5 | 14200 | 340 | 128(175) | 2400 |  |
| 16 | АЦ-6-40 (43114) | 6000 | 420 | 250 | 90 | 3 | 15500 | 300 | 260 | 2400 |  |
| 17 | АНР-40(130)-127А | - | 350 | 170 | 85 | 9 | 8310 | 440 | 110(150) | 2400 |  |
| 18 | АНР-60-800 (433112)- | - | 500 | 300 | 80 | 7 | 15500 | 800 | 110(150) | 3600 |  |
| 19 | АНР-45(375) | - | 1500 | 170 | 75 | 3 | 1000 | 600 | 128(175) | 2400 |  |
| 20 | АА-60(7310)-160.01 | 12000 | 900 | 320 | 60 | 4 | 43200 | 280 | 386(525) | 3600 |  |
| 21 | АА-40(131)-139 | 2000 | 150 | 170 | 80 | 7 | 10800 | 200 | 110(150) | 2400 |  |
| 22 | АЦ-40(375Н)-Ц50А | 4000 | 180 | 300 | 75 | 3 | 14925 | 120 | 129(175) | 2400 |  |
| 23 | АКТ-0,5/0,5(66)-207 | - | 500 | 210 |  | 2 |  |  | 84,5(115) |  |  |
| 24 | АЦ-3(130)-148А | 3500 |  | 170 | 90 | 3 | 9270 |  | 110(150) |  |  |
| 25 | АВ-40(5557) | - | 5300 | 520 | 80 | 6 | 15500 |  | 169(230) | 2400 |  |
| 26 | АГ-24(130)-198 |  |  | 170 |  | 8 | 8000 |  | 110(150) |  |  |
| 27 | ПНС-110(131)-131 |  |  | 170/250 | 80 | 3 | 11000 |  | 110(150) |  |  |
| 28 | ПНС-110 (433442) | - | - | 200/300 | 80 | 3 | 9500 |  | 110(150) |  |  |
| 29 | АР-2(131)-133А |  |  | 170 | 80 |  | 10425 | 2040 | 221(300) |  |  |
| 30 | АП-5000-50(53215) | 5000 | - | 250 | 80 | 3 | 18700 |  | 176/240 |  |  |
| 31 | АЛ-30 (531300) |  |  | 170 | 80 | 3 | 10500 |  | 110(150) |  |  |
| 32 | АЛ-30(131)-Л21 |  |  | 170 | 80 | 3 | 10300 |  | 110(150) |  |  |
| 33 | АЛ-30(131)-ПМ506 |  |  |  |  | 3 |  |  | 110(150) |  |  |
| 34 | АЛ-45(257)-ПМ109 |  |  | 330 | 70 | 3 | 18230 |  | 176(240) |  |  |
| 35 | ПКП-30(375) |  |  | 170 | 75 |  | 14840 |  | 132(180) |  |  |
| 36 | АТ-3(131) |  |  | 170 | 75 | 7 | 10300 |  | 110(150) |  |  |
| 37 | АСО-12(66)-90А |  |  | 210 | 85 | 5 | 5780 |  | 84,5 (115) |  |  |
| 38 | АСО-20 (4208) |  |  | 250 | 90 | 11 | 12400 |  | 176,5 (240) |  |  |
| 39 | АШ-5(452)-79Б |  |  | 56 | 95 | 5 | 2740 |  | (70) |  |  |
| 40 | АШ-5(2705) |  |  | 70 | 110 | 5 | 3500 |  | 110(150) |  |  |
| 41 | АЛ-6(452)-173 |  |  | 56 | 95 | 6 | 2845 |  | (72) |  |  |
| 42 | АГ-12(130) |  |  | 170 |  | 10 | 11000 |  |  |  |  |
| 43 | АГ-20 (433362) |  |  | 170 |  | 10 | 10500 |  | 110(150) |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ

ЗАПИСКИ

Введение

1.Исходные данные.

2.Расчет и проектирование пожарных ОТО ПЧ.

2.1.Назначение, структура и основы организации ОТО ПЧ.

2.2.Расчет годовой производственной программы.

2.3.Определение производственных площадей ОТО ПЧ и их компоновочные решения.

3.Расчет и проектирование центральных рукавных баз.

3.1.Обоснование централизованной системы эксплуатации рукавов баз (постов).

3.2.Краткое описание технологической схемы технического обслуживания рукавов.

3.3.Определение исходных расчетных параметров проектирования рукавных баз.

3.4.Определение площадей производственных помещений и их компоновочные решения.

4.Техника безопасности и пожарная безопасность проектируемых объектов.

5.Технико-экономическая оценка центральной рукавной базы.

Заключение.

Литература.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КОМИТЕТ ПО ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кокшетауский технический институт

Кафедра оперативно-тактических дисциплин

КУРСОВАЯ  РАБОТА

По дисциплине: «Пожарная и аварийно-спасательная техника»

тема: «Расчет и проектирование частей и отрядов технической службы,

расчет централизованной системы эксплуатации пожарных рукавов»

Руководитель:

старший преподаватель

майор гражданской  защиты

Выполнил:

Курсант ______группы

ст. лейтенант

гражданской  защиты

Зачетная книжка №_____

Кокшетау 20___

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Нормы пробега автомобилей, мотоциклов,  новых моделей, их основных агрегатов, прицепов (полуприцепов) до первого капитального ремонта для целей планирования

(1 категория эксплуатации)

| Типы автомобилей | Марки и | Нормы пробега до первого капитального ремонта, тыс.км |
| --- | --- | --- |
|  | модели автомобилей | Автомобиль, прицеп. | Двига- тель | Коробка передач | Короб- ка раздаточн | Мост передний | Мост задний средний | Управ-ление рулевое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Легковые автомобили |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малого класса | ВАЗ-2101-11 ВАЗ-2110 М-2140 ИЖ-2125 | 125 120 125 125 | 125 120 125 125 | 125 125 125 125 | - - - - | 100 100 100 100 | 125 125 125 125 | 125 125 125 125 |
| Полноприводные малого класса | ВАЗ-2121 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 |
| Полноприводные малого класса | ВАЗ-2131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 |
| Среднего класса | ГАЗ-31102 | 200 | 200 | 300 | - | 200 | 300 | 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полноприводные среднего класса | УАЗ-3151 УАЗ-469 | 180 | 180 | 150 | 100 | 150 | 180 | 180 |
| Автобусы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особо малого класса | ГАЗ 3221 | 270 | 150 | 200 | - | 200 | 200 | 180 |
| Полноприводные особо малого класса | УАЗ-452В | 180 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Малого класса | КАвЗ-685 КАвЗ-685Б ПАЗ-672 | 260 240 330 | 180 180 180 | 180 180 180 | - - 180 | 180 180 180 | 180 180 180 | 150 150 150 |
| Полноприводные малого класса | ПАЗ-3205 ЛАЗ-4202 ЛАЗ-695Н ЛАЗ-697Н ЛАЗ-697Н ЛиАЗ-677 ЛАЗ-699Н | 230 - - - - - - | 180 200 180 180 200 200 200 | 180 200 160 160 200 200 200 | 180 - - - - - - | 150 160 160 160 160 210 210 | 180 300 250 250 300 300 300 | 150 200 180 180 200 200 200 |
| Грузовые автомобили |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особо малой грузоподъемности | ИЖ-2715 ИЖ-27151 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| Малой грузоподъемности | ЕрАЗ-762Б УАЗ-451М УАЗ-451ДМ | 150 180 180 175 | 150 160 160 175 | 150 160 160 175 | - - - - | 120 180 180 140 | 180 180 180 175 | 180 180 180 175 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Средней грузоподъемности | ГАЗ-53 ГАЗ-3307 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 |
| Большой грузоподъемности | ЗИЛ УРАЛ КамАЗ МАЗ МАЗ КрАЗ | 300 175 300 300 200 200 | 200 200 300 250 200 160 | 300 175 300 200 200 200 | - - - - - - | 300 175 300 300 200 250 | 300 175 300 300 200 250 | 300 175 300 300 200 250 |
| Высокой проходимости | УАЗ-452 УАЗ-452Д ГАЗ-66-01 ГАЗ-66-02 ГАЗ-66-03 ГАЗ-66-05 ЗИЛ-131 Урал Урал КрАЗ КрАЗ | 180 150 200 175 100 175 | 160 150 150 150 100 160 | 180 150 200 175 100 175 | 180 180 200 175 100 175 | 180 150 200 175 100 175 | 180 150 300 175 100 175 | 180 180 300 175 160 175 |

Примечание. 1. Нормативный пробег до 1-го капитального ремонта указан для автомобиля ГАЗ-53, ЗИЛ-130 и их агрегатов выпуска после 1980 года.

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 4

НОРМЫ

пробега пожарных автомобилей и моторесурс их основных агрегатов до капитального ремонта

(в тыс. км. общего пробега)  (для планирования)

| Наименование | Пожарный автомобиль на шасси |
| --- | --- |
| узлов и агрегатов пожарного автом. | ГАЗ- 66 | ГАЗ- 53,3307 | ЗИЛ-130,433362, 531320,433112 | ЗИЛ-131, 433442 | Урал-5557 | Урал-43202 | КамАЗ-43114, 43213 |
| Автомобиль в целом | 80 | 140 | 170 | 110 | 100 | 100 | 170 |
| Двигатель | 70 | 85 | 90/105 | 80 | 70 | 130 | 130 |
| Коробка передач | 80 | 140 | 170 | 110 | 100 | 100 | 170 |
| Ось передняя | 80 | 140 | 170 | 110 | 100 | 100 | 170 |
| Мост задний (средний) | 80 | 140 | 170 | 170 | 100 | 100 | 170 |
| Коробка отбора мощности, ч: -выпуска до 1.1.90г -выпуска после 1.1.90г до 1.1.93г. -выпуска после -1.1.93 до 1.1.96г. | 870 1130 1310 | 930 1130 1400 | 930 1040 1040 | 930 1170 1170 | 750 - - | 750 1130 1130 | 930 1130 1130 |
| Насос пожарный, ч: -выпуска до 1.1.90г - выпуска после 1.1.90г. | 750 1130 | 750 1130 | 750 1130 | 750 1130 | 750 1130 | 750 1130 | 750 1130 |

/105- для автомобилей выпуска после 1980 г.

Примечание: Капитальный ремонт остальных узлов и агрегатов пожарных автомобилей проводят по потребности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Нормативы трудоемкости капитального ремонта пожарных машин.

Нормативы трудоемкости в целом на одну пожарную

машину.(чел.. ч.)

| № |  | Марки шасси |
| --- | --- | --- |
| п/п | Тип пожарных машин | ГАЗ-2410 УАЗ-452 УАЗ-469 ГАЗ-31102 | ГАЗ-ГАЗ-53 ГАЗ-63 ГАЗ-66 | ЗИЛ-130,433362, 531320,433112 ПАЗ-3205 | Урал-5557 Урал-43202 КамАЗ-43114, 43213 | АТС АТЛ АТТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автоцистерна |  | 576 | 746 | 823 |  |
| 2 | Автонасос |  | 562 | 651 |  |  |
| 3 | Автолестница |  | 556 | 674 | 726 |  |
| 4 | Автомобиль связи и освещения. |  | 538 | 602 |  |  |
| 5 | Автомобиль насосно-рукавный |  | 562 | 651 |  |  |
| 6 | Автомобиль технической службы |  |  | 670 | 677 |  |
| 7 | Станция пожарная насосная. |  |  | 687 | 690 |  |
| 8 | Автомобиль воздушно-пенного тушения |  |  | 642 | 823 |  |
| 9 | Автомобиль аэродромной службы |  |  |  | 825 |  |
| 10 | Автомобиль порошкового тушения. |  |  | 540 |  |  |
| 11 | Автомобиль газоводяного тушения |  |  | 596 | 603 |  |
| 12 | Автомобиль газодымозащитной службы |  |  | 658 |  |  |
| 13 | Автомобиль водозащитной службы |  |  | 630 |  |  |
| 14 | Мастерская ремонтная |  | 370 | 600 | 620 |  |
| 15 | Автомобиль рукавный |  |  | 610 | 625 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | Автомобиль по доставке рукавов к месту пожара. |  | 378 | 610 | 625 |  |
| 17 | Автомобиль по обслуживанию рукавов. |  |  |  | 620 |  |
| 18 | Автоподъемник коленчатый. |  |  | 649 | 660 |  |
| 19 | Автомобиль-лаборатория | 461 |  |  |  |  |
| 20 | Автомобиль оперативный. | 454 |  |  |  |  |
| 21 | Автомобиль штабной | 461 |  |  |  |  |
| 22 | Автомобиль легковой | 443 |  |  |  |  |
| 23 | Машина на базе гусеничного тягача. |  |  |  |  | 1440 |
| 24 | Автомобиль грузовой | 320 | 357 | 386 | 396 |  |
| 25 | Автомобиль агитационный |  | 504 | 525 |  |  |

Примечание:

Капитальный ремонт пожарной машины имеет целью восстановление ее технического состояния в соответствии с техническими условиями на ремонт, сборку и испытание. При капитальном ремонте пожарная машина полностью разбирается, заменяются или ремонтируются все  изношенные узлы, агрегаты и детали.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Нормативы трудоемкости среднего ремонта пожарных машин,

чел. x час.

| № |  | Марки шасси |
| --- | --- | --- |
| п/п | Тип пожарных машин | ГАЗ-2410 УАЗ-452 УАЗ-469 ГАЗ-31102 | ГАЗ-ГАЗ-53 ГАЗ-63 ГАЗ-66 | ЗИЛ-130,433362, 531320,433112 ПАЗ-3205 | Урал-5557 Урал-43202 КамАЗ-43114, 43213 | АТС АТЛ АТТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автоцистерна |  | 387 | 437 | 450 |  |
| 2 | Автонасос |  | 328 | 385 |  |  |
| 3 | Автолестница |  | 374 | 421 |  |  |
| 4 | Автомобиль связи и освещения. |  | 390 | 423 | 377 |  |
| 5 | Автомобиль насосно-рукавный |  | 328 | 385 |  |  |
| 6 | Автомобиль технической службы |  |  | 265 | 475 |  |
| 7 | Станция пожарная насосная. |  |  | 460 | 478 |  |
| 8 | Автомобиль воздушно-пенного тушения |  |  | 439 | 452 |  |
| 9 | Автомобиль аэродромной службы |  |  |  | 455 |  |
| 10 | Автомобиль порошкового тушения. |  |  | 435 |  |  |
| 11 | Автомобиль газоводяного тушения |  |  | 376 | 446 |  |
| 12 | Автомобиль газодымо-защитной службы |  | 320 | 370 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Автомобиль водозащитной службы |  |  | 360 |  |  |
| 14 | Мастерская ремонтная |  | 294 |  | 313 |  |
| 15 | Автомобиль рукавный |  |  |  | 376 |  |
| 16 | Автомобиль по доставке рукавов к месту пожара. |  |  |  | 276 |  |
| 17 | Автомобиль по обслуживанию рукавов. |  |  |  | 350 |  |
| 18 | Автоподъемник коленчатый. |  |  |  | 427 |  |
| 19 | Автомобиль-лаборатория | 180 |  |  |  |  |
| 20 | Автомобиль оперативный. | 175 |  |  |  |  |
| 21 | Автомобиль штабной | 180 |  |  |  |  |
| 22 | Автомобиль легковой | 170 |  |  |  |  |
| 23 | Машина на базе гусеничного тягача. |  |  |  |  | 570 |
| 24 | Автомобиль грузовой | 175 | 280 | 300 | 320 |  |
| 25 | Автомобиль агитационный |  | 313 | 325 |  |  |

Примечание:

При среднем ремонте производится замена двигателя, который требует капитального ремонта, углубленный контроль технического состояния машины с устранением выявленных при этом неисправностей, окраска и выполнение других работ, обеспечивающих восстановление эксплуатационных качеств пожарной машины.

ПРИЛОЖЕНИЕ  7

Нормативы трудоемкости текущего ремонта пожарных машин, чел..ч

| № |  | Марки шасси |
| --- | --- | --- |
| п/п | Тип пожарных машин | ГАЗ-2410 УАЗ-452 УАЗ-469 ГАЗ-31102 | ГАЗ-ГАЗ-53 ГАЗ-63 ГАЗ-66 | ЗИЛ-130,433362, 531320,433112 ПАЗ-3205 | Урал-5557 Урал-43202 КамАЗ-43114, 43213 | АТС АТЛ АТТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автоцистерна |  | 15,9 | 17,9 | 18,4 |  |
| 2 | Автонасос |  | 11,4 | 13,2 |  |  |
| 3 | Автолестница |  | 12,5 | 12,8 | 13,3 |  |
| 4 | Автомобиль связи и освещения. |  | 14,8 | 16,2 |  |  |
| 5 | Автомобиль насосно-рукавный |  | 11,4 | 13,2 |  |  |
| 6 | Автомобиль технической службы |  |  | 19,2 | 19,9 |  |
| 7 | Станция пожарная насосная. |  |  | 21,0 | 21,5 |  |
| 8 | Автомобиль воздушно-пенного тушения |  |  | 18,5 | 19,3 |  |
| 9 | Автомобиль аэродромной службы |  |  |  | 19,0 |  |
| 10 | Автомобиль порошкового тушения. |  |  | 17,5 |  |  |
| 11 | Автомобиль газоводяного тушения |  |  | 16,0 | 16,5 |  |
| 12 | Автомобиль газодымозащитной службы |  | 12,2 | 15,0 |  |  |
| 13 | Автомобиль водозащитной службы |  |  | 22,6 |  |  |
| 14 | Мастерская ремонтная |  | 17,0 | 19,0 | 21,1 |  |
| 15 | Автомобиль рукавный |  | 7,6 | 12,3 | 13,9 |  |
| 16 | Автомобиль по доставке рукавов к месту пожара. |  |  | 12,6 | 13,0 |  |
| 17 | Автомобиль по обслуживанию рукавов. |  |  |  | 21,0 |  |
| 18 | Автоподъемник коленчатый. |  |  |  | 14,6 |  |
| 19 | Автомобиль-лаборатория | 5 |  |  |  |  |
| 20 | Автомобиль оперативный. | 4,3 |  |  |  |  |
| 21 | Автомобиль штабной | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Автомобиль легковой | 4,3 |  |  |  |  |
| 23 | Машина на базе гусеничного тягача. |  |  |  |  | 378 |
| 24 | Автомобиль грузовой | 4,5 | 5,9 | 7,6 | 8,0 |  |
| 25 | Автомобиль агитационный |  | 17,0 | 20,0 |  |  |

Примечание:

1. Текущий ремонт заключается в устранении неисправностей, выполнении регулировочных, крепежных и др. операций, восстанавливающих работоспособность пожарной машины. При текущем ремонте допускается замена узлов и агрегатов, в том числе одного основного.

2.Нормативы трудоемкости текущего ремонта пожарных машин даны на 1000 км приведенного пробега.

ПРИЛОЖЕНИЕ   8.

Нормативы трудоемкости технического обслуживания №2 пожарных машин.

Нормативы трудоемкости в целом на одну пожарную машину, чел. .ч

| № |  | Марки шасси |
| --- | --- | --- |
| п/п | Тип пожарных машин | ГАЗ-2410 УАЗ-452 УАЗ-469 ГАЗ-31102 | ГАЗ-ГАЗ-53 ГАЗ-63 ГАЗ-66 | ЗИЛ-130,433362, 531320,433112 ПАЗ-3205 | Урал-5557 Урал-43202 КамАЗ-43114, 43213 | АТС АТЛ АТТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автоцистерна |  | 55 | 69 | 73 |  |
| 2 | Автонасос |  | 55 | 69 |  |  |
| 3 | Автолестница |  | 70 | 101 | 107 |  |
| 4 | Автомобиль связи и освещения. |  | 55 | 69 |  |  |
| 5 | Автомобиль насосно-рукавный |  | 55 | 69 |  |  |
| 6 | Автомобиль технической службы |  |  | 82 |  |  |
| 7 | Станция пожарная насосная. |  |  | 84 | 87 |  |
| 8 | Автомобиль воздушно-пенного тушения |  |  | 90 |  |  |
| 9 | Автомобиль аэродромной службы |  |  |  | 73 |  |
| 10 | Автомобиль порошкового тушения. |  |  | 90 |  |  |
| 11 | Автомобиль газоводяного тушения |  |  | 128 | 133 |  |
| 12 | Автомобиль газодымозащитной службы |  | 55 | 69 |  |  |
| 13 | Автомобиль водозащитной службы |  |  | 69 |  |  |
| 14 | Мастерская ремонтная |  |  | 67 | 69 |  |
| 15 | Автомобиль рукавный |  |  | 67 | 69 |  |
| 16 | Автомобиль по доставке рукавов к месту пожара. |  |  | 67 | 69 |  |
| 17 | Автомобиль по обслуживанию рукавов. |  |  |  | 69 |  |
| 18 | Автоподъемник коленчатый. |  |  |  | 102 |  |
| 19 | Автомобиль-лаборатория | 33 |  |  |  |  |
| 20 | Автомобиль оперативный. | 32 |  |  |  |  |
| 21 | Автомобиль штабной | 30 |  |  |  |  |
| 22 | Автомобиль легковой | 33 |  |  |  |  |
| 23 | Машина на базе гусеничного тягача. |  |  |  |  | 28 |
| 24 | Автомобиль грузовой |  | 50 | 59 | 63 |  |
| 25 | Автомобиль агитационный |  | 55 | 68 |  |  |

Примечание:  1. Объем работ по техническому обслуживанию № 2 пожарных машин определяется наставлением по технической эксплуатации пожарной техники. (1(.

- Нормативы трудоемкости не предусматривают время на обязательные работы, выполняемые водителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Нормативы трудоемкости капитального ремонта

по агрегатам пожарных машин, чел x ч.

|  | Марка шасси или пожарного насоса |
| --- | --- |
| Наименование агрегата | ГАЗ - 3307 ЗИЛ – 130,433362 ЗИЛ- 131,433112 УРАЛ - 5557 ПН - 60 | КАМАЗ -53213 КАМАЗ -43114 ПН - 40 ПН - 40У |
| Двигатель | 78,22 | 73,9 |
| Коробка отбора мощности | 3,8 | 7,0 |
| Пожарный насос | 20 | 22 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Примерное распределение работ на самообслуживание ПОТС.

| Работы | объем работы в % | Работы | объем работы % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электротехнические | 25 | Жестяницкие | 4 |
| Механические | 10 | Трубопроводные | 22 |
| Слесарные | 16 | Медницкие | 1 |
| Кузнечные | 2 | Ремонтно-строительные | 16 |
| Сварочные | 4 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Грузоподъемность подъемно-транспортных средств для ПОТС

| Подъемно-транспорт-ное средство | Грузо-подъемность, т | Длина пролета, м | Угол поворота, град. | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мостовой однобалочный кран с электроталью. | 1, 2, 3, 5 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |  | В разборочно-сборочном и ремонтно-монтажном участке |
| Монорельс с электротельфером. | 0,15; 0,25; 0,5; 1, 2, 3 |  |  | На участках мойки, дефектовки, мотороремонтном, медницко-жестяницком, на постах ТО, механическом. |
| Кран-укосина с эжлектроталью. | 0,25...1 | 1,2...4 | До 270 | В медницко-жестя-ницком, ремонта топливной аппаратуры, механическом и других участках, где требуется подъем и перемещение грузов в зоне рабочего места или к другому рабочему месту. Для сборки автомобилей устанавливают в монтажном, испытательном и других отделениях. |
| Универсальный передвижной стенд УСРД-1 для ремонта двигателей. | До 1,5 |  |  | Для сборки двигателей устанавливают в мотороремонтном и испытательном отделениях. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Н О Р М Ы

(для планирования)

среднегодового расхода жидкого топлива для основных, специальных и вспомогательных пожарных автомобилей, мотоциклов, мотопомп и пожарных катеров, находящихся на вооружении подразделений пожарной охраны.

| № п/п | Типы машин | Единица измере-ния | Среднегодовой расход жидкого топлива на одну единицу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные пожарные автомобили всех марок (автонасосы, насосно-рукавные и автоцистерны) | кг | 2000 |
| 2 | Основные и специальные пожарные автомобили всех марок (аэродромные, воздушно-пенного, порошкового, углекислотного, комбинированного и газоводяного тушения, автолестницы, автоподъемники, автомобили связи и освещения, технические, газодымозащитной и водозащитной службы, рукавные, насосные станции и автомобили технической службы, связи и освещения) | кг | 1500 |
| 3 | Вспомогательные автомобили всех марок: |  |  |
|  | а) грузовые | кг | 4000 |
|  | б) легковые | кг | 3500 |
|  | в) автобусы | кг | 3000 |
| 4 | Мотоциклы всех марок | кг | 600 |
| 5 | Пожарные катера всех марок | кг | 2000 |
| 6 | Мотопомпы всех марок | кг | 300 |

Примечание:  Для основных, специальных и вспомогательных пожарных автомобилей, мотоциклов, мотопомп, пожарных катеров нормы расхода масла для двигателей, а также трансмиссионных и консистентных смазок на каждые 100 кг расхода автомобиля жидкого топлива (по норме) установлены в следующем размере:

- масло для двигателей автомобилей с карбюраторным двигателем, л.............3,5

- масло для двигателей автомобилей с дизельным двигателем, л......................4,0

- трансмиссионное масло для автомобилей с одной ведущей осью, л..............0,8

- трансмиссионное масло для автомобилей с несколькими  ведущими мостами………………………………………………………………………………..1,5

- консистентная смазка, кг....………………………………………………….....0,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Таблица 1

Расчетное число технологического оборудования ЛОПР

| Технологическое оборудование ЛОПР | Рукаво-моечная машина | Приспособление для смотки скаток ПНР | Ванна отмочки ПНР | Накопительная катушка | Станок для навязки соединительных головок | Устройство для стыковки ПНР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 на 4 АИСТа | 1 на 4 АИСТа | 1 на 4 АИСТа | 1 на 3 АИСТа | 1 на 40 тыс. м ПНР | 1 на 80 тыс. м ПНР |

Таблица 2

Зависимость расчетного числа NАДР рукавных автомобилей от величины

(АДР.

| Интенсивность потока выездов | До 0,4 | 0,4 - 2,8 | 2,8 - 7,6 | 7,6 - 14,8 | 14,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число рукавных автомобилей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 3

Зависимость требуемого расчетного числа рукавов, используемых

на пожарах,  от численности населения города.

| Численность населения города, тыс. чел | До 50 | 50 до 100 | 100 до 250 | 250 до 500 | 500 до 1000 | 1000 до 2000 | 2000 до 3000 | 3000 до 4000 | 4000 до 5000 | 5000 до 6000 | 6000 до 7000 | 7000 до 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемое расчетное число рукавов, шт. | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

численность значения коэффициентов (о и ( для рукавных баз

| Наименование оборудования | (о | ( | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Ванная для отмочки рукавов | 3....22 | 2....4 | Ширина не более 1,5 м |
| Рукавомоечная машина | 2 | 4 | Число машин по расчету |
| Агрегат АИСТ | 6 | 4 | Число АИСТов по расчету |
| Накопительная катушка | 2 | 4 | По расчету |
| Станок для смотки рукавов | 2 | 4 | По расчету |
| Станок для навязки соединительных головок | 2 | 4 | По расчету |
| Верстак для ремонта рукавов | 10 | 3 | Ширина не более 1,2 м |
| Станок заточной | 1 | 3 |  |
| Станок шероховальный | 1 | 3 |  |
| Станок сверлильный | 1 | 3 |  |
| Стеллаж для хранения рукавов | 1 м3 на 7 рукавов |  | По расчету |
| Тележка ручная | 2 | 2 |  |
| Шкаф инструментальный | 2.....8 | 2 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  15

Технологическая карта диагностирования вакуумного аппарата

| № п/п | Наименование операции, переходов и приёмов | Место выполнения | Число мест и точек | Специальность и разряд | Оборудование и инструмент | Трудоем-кость чел. ч | Технические условия и зада- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка ПА на стенд | Стенд испыт. | -------- | ------- | -------- | 5 |  |
| 2 | ..........и т. д. |  |  |  |  |  |  |

| Исходные данные | Производства с нормальными условиями труда | Производства с вредными условиями труда |
| --- | --- | --- |
|  | 5-ти дн. неделя | 6-ти дн. неделя | 5-ти дн. неделя | 6-ти дн. неделя |
| Продолжительность рабочей недели, ч |  | 41 |  | 36 |
| Продолжительность смены, ч | 8,2 | 8 | 7,2 | 7 |
| Количество календарных дней в году |  | 365 |  | 365 |
| Количество рабочих дней в году | 253 | 260 | 253 | 260 |
| Количество праздничных дней в году |  | 8 |  | 8 |
| Количество дней отдыха | 104 | 97 | 104 | 97 |
| Количество сокращенных дней в году | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Номинальный годовой фонд времени, ч |  | 2070 |  | 1830 |

Литература

- Иванов А.Ф. Пожарная техника. Часть 1. Пожарно-техническое оборудование.- М.: Стройиздат, 1988 - 415с.

- Иванов   А.Ф. Пожарная   техника. Часть 2. Пожарные   автомобили. - М.:Стройиздат, 1988 -282с.

- Безбородько  М.Д. Пожарная техника. - М.: Академия ГПС России, 2004 -549с.

- Алешков М.В. и др. Сборник задач по пожарной технике. –М: Академия ГПС России. М.:2003 – 192 с.

- Теребнев В.В., Ульянов Н.И., Грачев В.А.Пожарная техника. Учебное пособие в 2-х томах. - Том 1 – «Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение» - 328сТом 2 – «Пожарные машины. Устройство и применение» - 328с. .  - М.: Академия ППС России.2007г.

- Преснов А.И. Пожарные автомобили. Учебник водителя пожарного автомобиля. - М.: Академия ППС России. 2007 – 507с.

- Собурь С.В. Огнетушители. – М.: - Спецтехника, 2001 - 80с.

- ШароварниковА.Ф. Пенообразователи и пены для тушения пожаров, М 2006г.-334с.

- Кулаковский Б.Л. Пожарные аварийно-спасательные и специальные машины. -Минск. УП «Технопринт», 2003 – 453с.

- Справочник Теребнев В.В. «Пожарная и аварийно-спасательная техника,2011г.-374с.».

- Яковенко Ю.Ф., и др. Эксплуатация пожарной техники: Справочник. - М.:Стройиздат,1991- 415с.

- Яковенко  Ю.Ф. Кузнецов Ю.С. Диагностирование технического состояния пожарного автомобиля.- М.:Стройиздат,1989-288с.

- Волков В.Д. Справочное пособие по работе на специальных пожарных автомобилях (ГДЗС, ПД, АСО, АСА). – М.:  ВНИИПО, 1999 - 236с.

- Яковенко   Ю.Ф. Современные   пожарные  автомобили. - М.: Стройиздат, 1988 -352с.

- Наставление по технической службе органов государственной противопожарной службы. Утверждено  приказом № 128 КЧС МВД РК от 28 мая 2015 года.

- Приказ № 111 от 12 мая 2015 года. Об утверждении инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях государственной органов гражданской защиты Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

- Инструкция по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов в подразделениях государственной органов гражданской защиты КЧС МВД РК. Приказ № 127 от 28.05.2015г.

- Теребнев В.В. Пожарная техника и аварийно-спасательное оборудование  М – 2010г.-444с.

- Теребнев В.В. Пожарно-строевая подготовка М – 2004г.-351с.

- Теребнев В.В. Справочник руководителя аварийно-спасательных работ Содержание

- ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ...................................................................................... 3

- РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТДЕЛОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ...............................7

- Назначение, структура и основы организации ОТО ПЧ технической службы........................................................................................7

- Расчет годовой производственной программы...........................................7

- Определение площадей ОТО ПЧ и их планировочные решения.............13

- РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫХ РУКАВНЫХ БАЗ (ПОСТОВ)...15

- Обоснование централизованной системы эксплуатации рукавов и ее сущность.................................................................................................................15

- Краткое описание технологической схемы технического

обслуживания рукавов..........................................................................................16

- Определение исходных расчетных параметров проектирования ЦРБ......16

- Определение производственных площадей ЦРБ.........................................17

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТЕНДА И СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ИСПЫТАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ………………………………………….18

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЕКТОВ..........21

- Техника безопасности и производственная санитария..............................21

- Пожарная безопасность.................................................................................22

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ……………............................................................................................22

ПРИЛОЖЕНИЯ. ...............................................................................................25

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА........................................................................45

В процессе проектирования курсанты должны усвоить методы инженерных расчетов, показать умение применять знания различных дисциплин, научиться пользоваться справочной литературой, стандартами, СНиПами. Работа над курсовой работой также преследует цель научиться оформлять расчетно-пояснительные записки к работе в соответствии с требованиями ЕСКД. Выполняя курсовую работу, курсанты готовятся к работе над дипломным проектом.

Сейдалин Мади Муратович

Подписанов в печать 27.06.2017 г.

Формат 210/297х1/80

Печать RISO

Заказ № 57 Объем ____п.л.

Тираж _____ экз.

Отпечатано в типографии Отдела организации научно-исследовательской

и редакционно-издательской работы

Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан

(020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,

г.Кокшетау, ул. Акана-серэ, 136)

тел. 8(7162)25-58-95